UDC

中华人民共和国国家标准

P                                                  GB 50023－2009

建筑抗震鉴定标准

Standard for seismic appraisal of buildings

（局部修订征求意见稿）

20××-××-××发布               20××-××-××实施

| 中华人民共和国住房和城乡建设部 国家市场监督管理总局 | 联合发布 |
| --- | --- |

局部修订说明

本次局部修订是根据住房和城乡建设部《关于印发2022年工程建设规范标准编制及相关工作计划的通知》（建标函〔2022〕21号）的要求，由中国建筑科学研究院有限公司会同有关单位对《建筑抗震鉴定标准》GB50023—2009进行局部修订。

本次修订的主要内容是：（1）修订了既有建筑抗震鉴定的建筑类别与后续工作年限的划分方法；（2）规定了不同建筑类别及后续工作年限既有建筑的抗震鉴定方法；（3）调整了按构件抗震承载力验算方法鉴定时抗震承载力调整系数；（4）明确了抗震鉴定时的地震作用效应与重力荷载效应的基本组合；（5）附录A增加了材料基本力学性能指标，附录B调整了多层砖房基准面积率表。

本标准中下划线表示修改的内容。

本标准由住房和城乡建设部负责管理，由中国建筑科学研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送至中国建筑科学研究院有限公司（地址：北京市北三环东路30号，邮编：100013）。

本次局部修订的主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人：

| 主编单位： |  |
| --- | --- |
| 参编单位： |  |
| 主要起草人： |  |
| 主要审查人： |  |  |  |  |  |

《建筑抗震鉴定标准》GB 50023-2009

局部修订条文对照表

（方框部分为删除内容，下划线部分为增加内容）

| 现行《标准》条文 | 修订征求意见稿 |
| --- | --- |
| 1 总则 | 1 总则 |
| 1.0.1 为贯彻执行《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国防震减灾法》，实行以预防为主的方针，减轻地震破坏，减少损失，对现有建筑的抗震能力进行鉴定，并为抗震加固或采取其他抗震减灾对策提供依据，制定本标准。 符合本标准要求的现有建筑，在预期的后续使用年限内具有相应的抗震设防目标：后续使用年限50年的现有建筑，具有与现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011相同的设防目标；后续使用年限少于50年的现有建筑，在遭遇同样的地震影响时，其损坏程度略大于按后续使用年限50年鉴定的建筑。 | 1.0.1 为贯彻执行《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国防震减灾法》，实行以预防为主的方针，减轻地震破坏，减少损失，对现有建筑的抗震能力进行鉴定，并为抗震加固或采取其他抗震减灾对策提供依据，制定本标准。 符合本标准要求的现有建筑，在预期的后续使用工作年限内具有相应的抗震设防目标：后续使用工作年限50年的现有建筑，具有与现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011相同的设防目标；后续使用工作年限少于50年的现有建筑，在遭遇同样的地震影响时，其损坏程度略大于按后续使用工作年限50年鉴定的建筑。 |
| 1.0.2 本标准适用于抗震设防烈度为6~9度地区的现有建筑的抗震鉴定，不适用于新建建筑工程的抗震设计和施工质量的评定。 抗震设防烈度，一般情况下，采用中国地震动参数区划图的地震基本烈度或现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011规定的抗震设防烈度。 古建筑和行业有特殊要求的建筑，应按专门的规定进行鉴定。 注：本标准以下将“抗震设防烈度为6度、7度、8度、9度”简称“6度、7度、8度、9度”。 | 1.0.2 本标准适用于抗震设防烈度为6~9度地区的现有建筑的抗震鉴定，不适用于新建建筑工程的抗震设计和施工质量的评定。 抗震鉴定的设防烈度，一般情况下，采用中国地震动参数区划图的地震基本烈度或现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011规定的抗震设防烈度。 古建筑和行业有特殊要求的建筑，应按专门的规定进行鉴定。 注：本标准以下将“抗震设防烈度为6度、7度、8度、9度”简称“6度、7度、8度、9度”。 |
| 1.0.4 现有建筑应根据实际需要和可能，按下列规定选择其后续使用年限： 1 在70年代及以前建造经耐久性鉴定可继续使用的现有建筑，其后续使用年限不应少于30年；在80年代建造的现有建筑，宜采用40年或更长，且不得少于30年。 2 在90年代（按当时施行的抗震设计规范系列设计）建造的现有建筑，后续使用年限不宜少于40年，条件许可时应采用50年。 3 在2001年以后（按当时施行的抗震设计规范系列设计）建造的现有建筑，后续使用年限宜采用50年。 | 1.0.4 现有建筑应根据实际需要和可能，按下列规定选择其后续使用年限其建造年代、原设计标准及剩余工作年限，将后续工作年限分为30年、40年或50年，并按下列规定确定抗震鉴定相应的建筑类别： 1 在70年代及以前建造经耐久性鉴定可继续使用的现有建筑，其后续使用年限不应少于30年；在80年代建造的现有建筑，宜采用40年或更长，且不得少于30年建于20世纪90年代以前建造的可继续正常使用的现有建筑，后续工作年限不得少于30年，本标准称A类建筑，当后续工作年限采用40年时，本标准称B类建筑。 2 在90年代（按当时施行的抗震设计规范系列设计）建造的现有建筑，后续使用年限不宜少于40年，条件许可时应采用50年在20世纪90年代（按当时施行的抗震设计规范系列设计）建造的现有建筑，后续工作年限宜为40年，简称B类建筑。 3 在2001年以后（按当时施行的抗震设计规范系列设计）建造的现有建筑，后续使用年限宜采用50年。在本世纪（按当时施行的抗震设计规范系列设计）建造的现有建筑，简称C类建筑，其后续工作年限不得少于原设计剩余工作年限，且应符合下列规定： 1）剩余工作年限30年以内（含30年）的现有建筑，其后续工作年限不得少于30年； 2）剩余工作年限30年以上、40年以内（含40年）的现有建筑，其后续工作年限不得少于40年； 3）剩余工作年限40年以上的现有建筑，其后续工作年限应为50年。 |
| 现行《标准》条文 | 修订征求意见稿 |
| 2 术语和符号 | 2 术语和符号 |
| 2.1 术 语 | 2.1 术 语 |
| 2.1.2 后续使用年限 continuous seismic working life，continuing seismic service life 本标准对现有建筑经抗震鉴定后继续使用所约定的一个时期，在这个时期内，建筑不需重新鉴定和相应加固就能按预期目的使用、完成预定的功能。 | 2.1.2 后续使用工作年限 continuous seismic working life，continuing seismic service life 本标准对现有建筑经抗震鉴定后继续使用所约定的一个时期，在这个时期内，建筑不需重新鉴定和相应加固就能按预期目的使用、完成预定的功能。 |
| 2.1.3 抗震设防烈度 seismic fortification intensity 按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。 | 2.1.3 抗震设防烈度 seismic fortification intensity 按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。 |
| 3基本规定 | 3基本规定 |
| 3.0.1 现有建筑的抗震鉴定应包括下列内容及要求： 1 搜集建筑的勘察报告、设计文件、施工和竣工验收等相关资料；当资料不全时，应根据鉴定的需要进行补充实测。 2 调查建筑现状与资料相符合的程度、施工质量和维护状况，发现相关的非抗震缺陷。 3 根据各类建筑结构的特点、结构布置、构造和抗震承载力等因素，采用相应的逐级鉴定方法，进行综合抗震能力分析。 4 对现有建筑整体抗震性能做出评价，对符合抗震鉴定要求的建筑应说明其后续工作年限，对不符合抗震鉴定要求的建筑提出相应的抗震减灾对策和处理意见。 | 3.0.1 现有建筑的抗震鉴定应包括下列内容及要求： 1 搜集建筑的勘察报告、设计文件、施工和竣工验收以及使用过程中的加固改造等相关资料；当资料不全时，应根据鉴定的需要进行补充实测。 2 调查建筑现状与资料相符合的程度、施工质量和维护状况，发现相关的非抗震缺陷。 3 根据各类建筑结构的特点、结构布置、构造和抗震承载力等因素，采用相应的逐级鉴定方法，进行综合抗震能力分析。 4 对现有建筑整体抗震性能做出评价，对符合抗震鉴定要求的建筑应说明其后续工作年限，对不符合抗震鉴定要求的建筑提出相应的抗震减灾对策和处理意见。 |
| 3.0.3 抗震鉴定分为两级。第一级鉴定应以宏观控制和构造鉴定为主进行综合评价，第二级鉴定应以抗震验算为主结合构造影响进行综合评价。 A类建筑的抗震鉴定，当符合第一级鉴定的各项要求时，建筑可评为满足抗震鉴定要求，不再进行第二级鉴定；当不符合第一级鉴定要求时，除本标准各章有明确规定的情况外，应由第二级鉴定做出判断。 B类建筑的抗震鉴定，应检查其抗震措施和现有抗震承载力再做出判断。当抗震措施不满足鉴定要求而现有抗震承载力较高时，可通过构造影响系数进行综合抗震能力的评定；当抗震措施鉴定满足要求时，主要抗侧力构件的抗震承载力不低于规定的95%、次要抗侧力构件的抗震承载力不低于规定的90%，也可不要求进行加固处理。 | 3.0.3 抗震鉴定分为两级。第一级鉴定应以宏观控制和构造鉴定为主进行综合评价，第二级鉴定应以抗震验算为主结合构造影响进行综合评价。 1 A类建筑的抗震鉴定，当符合第一级鉴定的各项要求时，建筑可评为满足抗震鉴定要求，不再进行第二级鉴定；当不符合第一级鉴定要求时，除本标准各章有明确规定的情况外，应由第二级鉴定做出判断。 2 B类建筑的抗震鉴定，应检查其抗震措施和现有抗震承载力再做出判断。当抗震措施不满足鉴定要求而现有抗震承载力较高时，可通过构造影响系数进行综合抗震能力的评定；当抗震措施鉴定满足要求时，主要抗侧力构件的抗震承载力不低于规定的95%、次要抗侧力构件的抗震承载力不低于规定的90%，也可不要求进行加固处理。 3 C类建筑，后续工作年限50年的建筑应按按现行国家标准、后续工作少于50年的可按原设计标准，分别检查其抗震措施和现有抗震承载力后综合做出判断。 |
| 3.0.5 6度和本标准各章有具体规定时，可不进行抗震验算；当6度第一级鉴定不满足时，可通过抗震验算进行综合抗震能力评定；其他情况，至少在两个主轴方向分别按本标准各章规定的具体方法进行结构的抗震验算。 当本标准未给出具体方法时，可采用现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011规定的方法，按下式进行结构构件抗震验算： S ≤R / γRa （3.0.5） 式中 S—结构构件内力（轴向力、剪力、弯矩等）组合的设计值；计算时，有关的荷载、地震作用、作用分项系数、组合值系数，应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定采用；其中，场地的设计特征周期可按表3.0.5确定，地震作用效应（内力）调整系数应按本标准各章的规定采用，8、9度的大跨度和长悬臂结构应计算竖向地震作用。 R—结构构件承载力设计值，按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定采用；其中，各类结构材料强度的设计指标应按本标准附录A采用，材料强度等级按现场实际情况确定。 γRa—抗震鉴定的承载力调整系数，除本标准各章节另有规定外，一般情况下，可按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的承载力抗震调整系数值采用，A类建筑抗震鉴定时，钢筋混凝土构件应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011承载力抗震调整系数值的0.85倍采用。 表3.0.5 特征周期值 (s) 设计地震分组 场 地 类 别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 第一、二组 0.20 0.30 0.40 0.65 第三组 0.25 0.40 0.55 0.85 | 3.0.5 6度和本标准各章有具体规定时，可不进行抗震验算；当6度第一级鉴定不满足时，可通过抗震验算进行综合抗震能力评定；其他情况，至少在两个主轴方向分别按本标准各章规定的具体方法进行结构的抗震验算。 除本标准另有具体规定外，应至少在建筑两个主轴方向分别按本标准各章规定的具体方法进行结构的抗震验算。当未给出具体方法时，可采用《建筑与市政抗震通用规范》GB 55002规定的方法，按下式进行结构构件抗震验算： S ≤R / γRa （3.0.5） 式中 S—结构构件内力（轴向力、剪力、弯矩等）组合的设计值；计算时，有关的荷载、地震作用、作用分项系数、组合值系数，、应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定采用；其中，场地的设计特征周期可按表3.0.5确定，地震作用效应（内力）调整系数应按本标准各章的规定采用确定，8、9度的大跨度和长悬臂结构应计算竖向地震作用。 R—结构构件承载力设计值，按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定采用；其中，各类结构材料强度的设计指标应按本标准附录A采用，材料强度等级按现场实际情况与原设计要求综合确定。 γRa—抗震鉴定的承载力调整系数，除本标准各章节另有规定外，一般情况下，可按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002的承载力抗震调整系数值采用，A类建筑抗震鉴定时，钢筋混凝土构件应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002承载力抗震调整系数值的0.850.90倍采用。 表3.0.5 特征周期值 (s) 设计地震分组 场 地 类 别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 第一、二组 0.20 0.30 0.40 0.65 第三组 0.25 0.40 0.55 0.85 |
|  | 3.0.5a 抗震鉴定时，现有建筑上的荷载应符合以下规定： 1 后续工作年限50年的现有建筑应按现行国家标准的规定取值。 2 后续工作年限少于50年的现有建筑可按不低于原设计标准的规定取值。 |
|  | 3.0.5b 地震作用效应和重力荷载效应的基本组合值，应符合下式规定： S = γG SGE + γEh SEhk + γEv SEvk （3.0.7） 式中 γG —重力荷载分项系数，后续工作年限50年的建筑取1.3，其他建筑可取1.2； SGE—重力荷载代表值的效应，可按第3.0.6条的规定计算。有吊车时，尚应包括悬吊物重力标准值的效应； γEh —水平地震作用分项系数，后续工作年限50年的建筑取1.4，其他建筑可取1.3； γEv —竖向地震作用分项系数，取0.5； SEhk、SEvk —分别为水平、竖向地震作用标准值的效应。 |
|  | 3.0.5c 现有建筑的地震作用应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011规定的方法计算确定，其中，对于A、B类建筑，特征周期可按表3.0.8确定，C类建筑可按后续工作年限按下列规定进行调整： 1 后续工作年限30年的C类建筑可乘以0.8的折减系数，且不低于原设计地震作用。 2 后续工作年限40年的C类建筑可乘以0.9的折减系数，且不低于原设计地震作用。 3 后续工作年限50年的C类建筑地震作用不得折减。 表3.0.5 特征周期值 (s) 设计地震分组 场 地 类 别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 第一、二组 0.20 0.30 0.40 0.65 第三组 0.25 0.40 0.55 0.85 |
|  | 3.0.5d 现有建筑的地震作用计算尚应符合下列规定： 1 当6度第一级鉴定满足要求时，除本标准各章有具体规定外，可不进行地震作用计算。当需要进行地震作用计算时，地震作用不得按后续工作年限进行折减。 2 8、9度的大跨度和长悬臂结构应计算竖向地震作用，且地震作用不得折减。 |
|  | 3.0.5e 现有建筑抗震措施的核查应符合下列规定： 1 A类建筑应按本标准各章节第一级鉴定的要求核查。 2 B类建筑应按本标准各章节抗震措施鉴定的要求核查。 3 C类建筑应按不低于原设计标准的要求进行核查。 |
| 3.0.6 现有建筑的抗震鉴定要求，可根据建筑所在场地、地基和基础等的有利和不利因素，作下列调整： 1 Ⅰ类场地上的丙类建筑，7~9度时，构造要求可降低一度。 2 Ⅳ类场地、复杂地形、严重不均匀土层上的建筑以及同一建筑单元存在不同类型基础时，可提高抗震鉴定要求。 3 建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时，对设计基本地震加速度0.15g和0.30g的地区，各类建筑的抗震构造措施要求宜分别按抗震设防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)采用。 4 有全地下室、箱基、筏基和桩基的建筑，可降低上部结构的抗震鉴定要求。 5 对密集的建筑，包括防震缝两侧的建筑，应提高相关部位的抗震鉴定要求。 | 3.0.63.0.11 现有建筑的抗震鉴定要求，可根据建筑所在场地、地基和基础等的有利和不利因素，作下列调整： 1 Ⅰ类场地上的丙类建筑，7~9度时，构造要求可降低一度。 2 Ⅳ类场地、复杂地形、严重不均匀土层上的建筑以及同一建筑单元存在不同类型基础时，可提高抗震鉴定要求。 3 建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时，对设计基本地震加速度0.15g和0.30g的地区，各类建筑的抗震构造措施要求宜分别按抗震设防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)采用。 4 有全地下室、箱基、筏基和桩基的建筑，可降低上部结构的抗震鉴定要求。 5 对密集的建筑，包括防震缝两侧的建筑，应提高相关部位的抗震鉴定要求。 |
| 3.0.7 对不符合鉴定要求的建筑，可根据其不符合要求的程度、部位对结构整体抗震性能影响的大小，以及有关的非抗震缺陷等实际情况，结合使用要求、城市规划和加固难易等因素的分析，提出相应的维修、加固、改变用途或更新等抗震减灾对策。 | 3.0.73.0.12 对不符合鉴定要求的建筑，可根据其不符合要求的程度、部位对结构整体抗震性能影响的大小，以及有关的非抗震缺陷等实际情况，结合使用要求、城市规划和加固难易等因素的分析，提出相应的维修、加固、改变用途或更新等抗震减灾对策。 |
| 4 场地、地基和基础 | 4 场地、地基和基础 |
| 4.1 场地 | 4.1 场地 |
| 4.1.1 6、7度时及建造于对抗震有利地段的建筑，可不进行场地对建筑影响的抗震鉴定。 注：1 对建造于危险地段的建筑，场地对建筑影响应按专门规定鉴定； 2 有利、不利等地段和场地类别，按现行国家标准《建筑抗震设计 规范》GB 50011划分。 | 4.1.1 6、7度时及建造于对抗震有利地段的建筑，可不进行场地对建筑影响的抗震鉴定。 注：1 对建造于危险地段的建筑，场地对建筑影响应按专门规定鉴定； 2 有利、一般、不利等、危险地段和场地类别，按现行国家标准《建筑 抗震设计规范》GB 50011《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002 划分。 |
| 4.1.2 对建造于危险地段的现有建筑，应结合规划更新（迁离）；暂时不能更新的，应进行专门研究，并采取应急的安全措施。 | 4.1.2 对建造于不利、危险地段的现有建筑，应结合规划更新（迁离）；暂时不能更新的，应进行专门研究，并采取应急的安全措施场地对建筑影响的抗震鉴定应符合现行国家标准《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021的规定。 |
| 4.1.3 7~9度时，建筑场地为条状突出山嘴、高耸孤立山丘、非岩石和强风化岩石陡坡、河岸和边坡的边缘等不利地段，应对其地震稳定性、地基滑移及对建筑的可能危害进行评估；非岩石和强风化岩石陡坡的坡度及建筑场地与坡脚的高差均较大时，应估算局部地形导致其地震影响增大的后果。 | 4.1.3 7~9度时，建筑场地为条状突出山嘴、高耸孤立山丘、非岩石和强风化岩石陡坡、河岸和边坡的边缘等不利地段，应对其地震稳定性、地基滑移及对建筑的可能危害进行评估；非岩石和强风化岩石陡坡的坡度及建筑场地与坡脚的高差均较大时，应估算局部地形导致其地震影响增大的后果。 |
| 4.1.4 建筑场地有液化侧向扩展且距常时水线100m范围内，应判明液化后土体流滑与开裂的危险。 | 4.1.44.1.3 建筑场地有液化侧向扩展且距常时水线100m范围内距常时水线100m范围内存在液化侧向扩展的建筑场地，应判明液化后土体流滑与开裂的危险。 |
| 5 多层砌体房屋 | 5 多层砌体房屋 |
| 5.2 A类砌体房屋抗震鉴定 | 5.2 A类砌体房屋抗震鉴定 |
| 5.2.1 现有砌体房屋的高度和层数应符合下列要求： 1 房屋的高度和层数不宜超过表5.2.1所列的范围。对横向抗震墙较少的房屋，其适用高度和层数应比表5.2.1的规定分别降低3m和一层；对横向抗震墙很少的房屋，还应再减少一层。 2 当超过规定的适用范围时，应提高对综合抗震能力的要求或提出改变结构体系的要求等。 表5.2.1 A类砌体房屋的最大高度（m）和层数限值 墙体类别 墙体厚度 （mm） 6度 7度 8度 9度 高度 层数 高度 层数 高度 层数 高度 层数 普通砖实心墙 ≥240 24 八 22 七 19 六 13 四 180 16 五 16 五 13 四 10 三 多孔砖墙 180~240 16 五 16 五 13 四 10 三 普通砖空心墙 420 19 六 19 六 13 四 10 三 300 10 三 10 三 10 三 普通砖空斗墙 240 10 三 10 三 10 三 混凝土中砌块墙 ≥240 19 六 19 六 13 四 混凝土小砌块墙 ≥190 22 七 22 七 16 五 粉煤灰中砌块墙 ≥240 19 六 19 六 13 四 180~240 16 五 16 五 10 三 注：1 房屋高度计算方法同现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 的规定； 2 空心墙指由两片120mm厚砖墙或120mm厚砖与240mm厚砖通过卧 砌形成的墙体； 3 乙类设防时应允许按本地区设防烈度查表，但层数应减少一层且总 高度应降低3m；其抗震墙不应为180mm普通砖实心墙、普通砖空 斗墙。 | 5.2.1 现有砌体房屋的高度和层数应符合下列要求： 1 房屋的高度和层数不宜超过表5.2.1所列的范围。对横向抗震墙较少的房屋，其适用高度和层数应比表5.2.1的规定分别降低3m和一层；对横向抗震墙很少的房屋，还应再减少一层。 2 当超过规定的适用范围时，应提高对综合抗震能力的要求或提出改变结构体系的要求等。 表5.2.1 A类砌体房屋的最大高度（m）和层数限值 墙体类别 墙体厚度 （mm） 6度 7度 8度 9度 高度 层数 高度 层数 高度 层数 高度 层数 普通砖实心墙 ≥240 24 八 22 七 19 六 13 四 180 16 五 16 五 13 四 10 三 多孔砖墙 180~240 16 五 16 五 13 四 10 三 普通砖空心墙 420 19 六 19 六 13 四 10 三 300 10 三 10 三 10 三 普通砖空斗墙 240 10 三 10 三 10 三 混凝土中砌块墙 ≥240 19 六 19 六 13 四 混凝土小砌块墙 ≥190 22 七 22 七 16 五 粉煤灰中砌块墙 ≥240 19 六 19 六 13 四 180~240 16 五 16 五 10 三 注：1 房屋高度计算方法同现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 的规定； 2 空心墙指由两片120mm厚砖墙或120mm厚砖与240mm厚砖通过卧 砌形成的墙体； 3 乙类设防时应允许按本地区设防烈度查表，但层数应减少一层且总 高度应降低3m；其抗震墙不应为180mm普通砖实心墙、普通砖空 斗墙。 |
| 5.2.2 现有砌体房屋的结构体系，应按下列规定进行检查： 1 房屋实际的抗震横墙间距和高宽比，应符合下列刚性体系的要求： 1) 抗震横墙的最大间距应符合表5.2.2的规定； 2) 房屋的高度与宽度（有外廊的房屋，此宽度不包括其走廊 宽度）之比不宜大于2.2，且高度不大于底层平面的最长尺 寸。 表5.2.2 A类砌体房屋刚性体系抗震横墙的最大间距（m） 楼、屋盖类别 墙体类别 墙体厚度 （mm） 6、7度 8度 9度 现浇或装配 整体式混凝土 砖实心墙 ≥240 15 15 11 其他墙体 ≥180 13 10 装配式混凝土 砖实心墙 ≥240 11 11 7 其他墙体 ≥180 10 7 木、砖拱 砖实心墙 ≥240 7 7 4 注：对Ⅳ类场地，表内的最大间距值应减少3m或4m以内的一开间。 2 7~9度时，房屋的平、立面和墙体布置宜符合下列规则性的要求： 1) 质量和刚度沿高度分布比较规则均匀，立面高度变化不超过一层，同一楼层的楼板标高相差不大于500mm； 2) 楼层的质心和计算刚心基本重合或接近。 3 跨度不小于6m的大梁，不宜由独立砖柱支承；乙类设防时不应由独立砖柱支承。 4 教学楼、医疗用房等横墙较少、跨度较大的房间，宜为现浇或装配整体式楼、屋盖。 | 5.2.2 现有砌体房屋的结构体系，应按下列规定进行检查： 1 房屋实际的抗震横墙间距和高宽比，应符合下列刚性体系的要求： 1) 抗震横墙的最大间距应符合表5.2.2-1的规定； 2) 房屋的高度与宽度（有外廊的房屋，此宽度不包括其走廊宽度） 之比不宜大于2.2，房屋的总高度与总宽度的最大比值，宜符合 表5.2.2-2的要求，且高度不大于底层平面的最长尺寸。 表5.2.2-1 A类砌体房屋刚性体系抗震横墙的最大间距（m） 楼、屋盖类别 墙体类别 墙体厚度 （mm） 6、7度 8度 9度 现浇或装配 整体式混凝土 砖实心墙 ≥240 15 15 11 其他墙体 ≥180 13 10 装配式混凝土 砖实心墙 ≥240 11 11 7 其他墙体 ≥180 10 7 木、砖拱 砖实心墙 ≥240 7 7 4 注：对Ⅳ类场地，表内的最大间距值应减少3m或4m以内的一开间。 表5.2.2-2 房屋最大高宽比 烈 度 6 7 8 9 最大高宽比 2.5 2.5 2.0 1.5 注：1 单面走廊房屋的总宽度不包括走廊宽度； 2 建筑平面接近正方形时，其高宽比宜适当减小。 2 7~9度时，房屋的平、立面和墙体布置宜符合下列规则性的要求： 1) 质量和刚度沿高度分布比较规则均匀，立面高度变化不超过一层，同一楼层的楼板标高相差不大于500mm； 2) 楼层的质心和计算刚心基本重合或接近。 3 跨度不小于6m的大梁，不宜由独立砖柱支承；乙类设防时不应由独立砖柱支承。 4 教学楼、医疗用房等横墙较少、跨度较大的房间，宜为现浇或装配整体式楼、屋盖。 |
| 5.2.9 第一级鉴定时，房屋的抗震承载力可采用抗震横墙间距和宽度的下列限值进行简化验算： 1 层高在3m左右，墙厚为240mm的普通黏土砖房屋，当在层高的1/2处门窗洞所占的水平截面面积，对承重横墙不大于总截面面积的25%、对承重纵墙不大于总截面面积的50%时，其承重横墙间距和房屋宽度的限值宜按表5.2.9-1采用，设计基本地震加速度为0.15g和0.30g时，应按表中数值采用内插法确定；其他墙体的房屋，应按表5.2.9-1的限值乘以表5.2.9-2规定的抗震墙体类别修正系数采用。 2 自承重墙的限值，可按本条第1款规定值的1.25倍采用。 3 对本标准5.2.7条规定的情况，其限值宜按本条第1、2款规定值的0.8倍采用；突出屋面的楼梯间、电梯间和水箱间等小房间，其限值宜按本条第1、2款规定值的1/3采用。 表5.2.9-1 抗震承载力简化验算的抗震横墙间距和房屋宽度限值（m） 楼层总数 检 查 楼 层 砂 浆 强 度 等 级 M0.4 M1 M2.5 M5 M10 L B L B L B L B L B 6度 二 2 1 6.9 6.0 10 8.8 11 9.2 15 14 15 13 15 15 － － － － － － － － 三 3 1~2 6.1 4.7 9.0 7.1 10 7.0 14 11 15 9.8 15 14 15 14 15 15 － － － － 四 4 3 1~2 5.7 4.3 4.0 8.4 6.3 6.0 9.4 6.6 5.9 14 9.6 8.9 14 9.3 8.1 15 14 12 15 13 11 15 15 15 － － － － － － 五 5 4 1~3 5.6 3.8 － 9.2 6.5 － 9.0 6.1 5.2 12 9.0 7.9 12 8.7 7.0 12 12 10 12 12 9.1 12 12 12 － － － － － － 六 6 5 4 1~3 － － － － － － － － 8.9 5.9 － － 12 8.6 － － 12 8.3 6.8 6.3 12 12 10 9.4 12 11 9.1 8.1 12 12 12 12 － － － － － － － － 七 7 6 5 1~4 － － － － － － － － 8.2 5.2 － － 12 8.3 － － 12 8.0 6.4 5.7 12 11 9.6 8.5 12 11 8.5 7.3 12 12 12 11 － － － － － － － － 八 6~8 1~5 － － － － － － － － 3.9 3.9 7.8 7.8 3.9 3.9 7.8 7.8 － － － － 7度 二 2 1 4.8 4.2 7.1 6.2 7.9 6.4 11 9.5 12 9.2 15 13 15 12 15 15 － － － － 三 3 1~2 － － － － 7.0 5.0 10 7.4 11 6.8 15 10 15 9.2 15 13 － － － － 四 4 3 1~2 － － － － － － 6.6 4.6 4.1 9.5 6.7 6.2 9.8 6.5 5.7 12 9.5 8.5 12 8.9 7.5 12 12 11 － － － － － － 五 5 4 1~3 － － － － － － 6.3 4.3 3.6 9.0 6.3 5.4 9.4 6.1 4.9 12 8.9 7.4 12 8.3 6.4 12 12 9.4 － － － － － － 六 6 5 4 1~3 － － － － － － － － 6.1 4.1 － － 8.8 6.0 － － 9.2 5.8 4.8 4.4 12 8.5 7.1 6.6 12 7.8 6.4 5.7 12 11 9.3 8.4 － － － － － － － － 七 7 6 5 1~4 － － － － － － － － － － － － － － － － 3.9 3.9 3.9 － 7.2 7.2 7.2 － 3.9 3.9 3.9 3.9 7.2 7.2 7.2 7.2 － － － － － － － － 八 6~8 1~5 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 8度 二 2 1 － － － － 5.3 4.3 7.8 6.4 7.8 6.2 12 8.9 10 8.4 15 12 － － － － 三 3 1~2 － － － － 4.7 3.3 6.7 4.9 7.0 4.6 9.9 6.8 9.7 6.2 14 8.8 13 7.7 15 11 四 4 3 1~2 － － － － － － 4.4 － － 5.7 － － 6.5 4.3 3.8 9.2 6.3 5.1 9.1 5.9 5.0 12 8.5 7.3 12 7.6 6.2 12 11 9.1 五 5 4 1~3 － － － － － － － － － － － － 6.3 4.1 3.3 8.9 5.9 4.5 8.8 5.5 4.3 12 7.8 6.3 11 7.1 5.3 12 10 7.8 六 6 5 4 1~3 － － － － － － － － － － － － － － － － 3.9 － － － 6.0 － － － 3.9 3.9 3.2 － 6.0 5.5 4.7 － 3.9 3.9 3.9 3.9 5.9 5.9 5.9 5.9 9度 二 2 1 － － － － 3.1 － 4.6 － 4.7 3.7 7.1 5.3 6.0 5.0 9.2 7.1 11 6.4 11 9.0 三 3 1~2 － － － － － － － － 4.2 － 5.9 － 5.8 3.7 8.2 5.3 7.7 4.6 10 6.7 四 4 3 1~2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － 3.3 － － 5.8 － － 3.3 3.3 2.8 5.9 4.8 4.0 五 5 4 1~3 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 六 6 5 4 1~3 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 注：1 L指240mm厚承重横墙间距限值；楼、屋盖为刚性时取 平均值，柔性时取最大值，中等刚性可相应换算； 2 B指240mm厚纵墙承重的房屋宽度限值；有一道同样厚 度的内纵墙时可取1.4倍，有2道时可取1.8倍；平面局 部突出时，房屋宽度可按加权平均值计算； 3 楼盖为混凝土而屋盖为木屋架或钢木屋架时，表中顶层的 限值宜乘以0.7。 表5.2.9-2 抗震墙体类别修正系数 墙体类别 空斗墙 空心墙 多孔砖墙 小型砌 块墙 中型砌 块墙 实心墙 厚度 （mm） 240 300 420 190 t t 180 370 480 修正系数 0.6 0.9 1.4 0.8 0.8t/240 0.6t/240 0.75 1.4 1.8 | 5.2.9 第一级鉴定时，房屋的抗震承载力可采用抗震横墙间距和宽度的下列限值进行简化验算： 1 层高在3m左右，墙厚为240mm的普通黏土砖房屋，当在层高的1/2处门窗洞所占的水平截面面积，对承重横墙不大于总截面面积的25%、对承重纵墙不大于总截面面积的50%时，其承重横墙间距和房屋宽度的限值宜按表5.2.9-1采用，设计基本地震加速度为0.15g和0.30g时，应按表中数值采用内插法确定；其他墙体的房屋，应按表5.2.9-1的限值乘以表5.2.9-2规定的抗震墙体类别修正系数采用。 2 自承重墙的限值，可按本条第1款规定值的1.25倍采用。 3 对本标准5.2.7条规定的情况，其限值宜按本条第1、2款规定值的0.8倍采用；突出屋面的楼梯间、电梯间和水箱间等小房间，其限值宜按本条第1、2款规定值的1/3采用。 表5.2.9-1 抗震承载力简化验算的抗震横墙间距和房屋宽度限值（m） 楼层总数 检 查 楼 层 砂 浆 强 度 等 级 M0.4 M1 M2.5 M5 M10 L B L B L B L B L B 6度 二 2 1 6.9 6.0 10 8.8 11 9.2 15 14 15 13 15 15 － － － － － － － － 三 3 1~2 6.1 4.7 9.0 7.1 10 7.0 14 11 15 9.8 15 14 15 14 15 15 － － － － 四 4 3 1~2 5.7 4.3 4.0 8.4 6.3 6.0 9.4 6.6 5.9 14 9.6 8.9 14 9.3 8.1 15 14 12 15 13 11 15 15 15 － － － － － － 五 5 4 1~3 5.6 3.8 － 9.2 6.5 － 9.0 6.1 5.2 12 9.0 7.9 12 8.7 7.0 12 12 10 12 12 9.1 12 12 12 － － － － － － 六 6 5 4 1~3 － － － － － － － － 8.9 5.9 － － 12 8.6 － － 12 8.3 6.8 6.3 12 12 10 9.4 12 11 9.1 8.1 12 12 12 12 － － － － － － － － 七 7 6 5 1~4 － － － － － － － － 8.2 5.2 － － 12 8.3 － － 12 8.0 6.4 5.7 12 11 9.6 8.5 12 11 8.5 7.3 12 12 12 11 － － － － － － － － 八 6~8 1~5 － － － － － － － － 3.9 3.9 7.8 7.8 3.9 3.9 7.8 7.8 － － － － 7度 二 2 1 4.8 4.2 7.1 6.2 7.9 6.4 11 9.5 12 9.2 15 13 15 12 15 15 － － － － 三 3 1~2 － － － － 7.0 5.0 10 7.4 11 6.8 15 10 15 9.2 15 13 － － － － 四 4 3 1~2 － － － － － － 6.6 4.6 4.1 9.5 6.7 6.2 9.8 6.5 5.7 12 9.5 8.5 12 8.9 7.5 12 12 11 － － － － － － 五 5 4 1~3 － － － － － － 6.3 4.3 3.6 9.0 6.3 5.4 9.4 6.1 4.9 12 8.9 7.4 12 8.3 6.4 12 12 9.4 － － － － － － 六 6 5 4 1~3 － － － － － － － － 6.1 4.1 － － 8.8 6.0 － － 9.2 5.8 4.8 4.4 12 8.5 7.1 6.6 12 7.8 6.4 5.7 12 11 9.3 8.4 － － － － － － － － 七 7 6 5 1~4 － － － － － － － － － － － － － － － － 3.9 3.9 3.9 － 7.2 7.2 7.2 － 3.9 3.9 3.9 3.9 7.2 7.2 7.2 7.2 － － － － － － － － 八 6~8 1~5 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 8度 二 2 1 － － － － 5.3 4.3 7.8 6.4 7.8 6.2 12 8.9 10 8.4 15 12 － － － － 三 3 1~2 － － － － 4.7 3.3 6.7 4.9 7.0 4.6 9.9 6.8 9.7 6.2 14 8.8 13 7.7 15 11 四 4 3 1~2 － － － － － － 4.4 － － 5.7 － － 6.5 4.3 3.8 9.2 6.3 5.1 9.1 5.9 5.0 12 8.5 7.3 12 7.6 6.2 12 11 9.1 五 5 4 1~3 － － － － － － － － － － － － 6.3 4.1 3.3 8.9 5.9 4.5 8.8 5.5 4.3 12 7.8 6.3 11 7.1 5.3 12 10 7.8 六 6 5 4 1~3 － － － － － － － － － － － － － － － － 3.9 － － － 6.0 － － － 3.9 3.9 3.2 － 6.0 5.5 4.7 － 3.9 3.9 3.9 3.9 5.9 5.9 5.9 5.9 9度 二 2 1 － － － － 3.1 － 4.6 － 4.7 3.7 7.1 5.3 6.0 5.0 9.2 7.1 11 6.4 11 9.0 三 3 1~2 － － － － － － － － 4.2 － 5.9 － 5.8 3.7 8.2 5.3 7.7 4.6 10 6.7 四 4 3 1~2 － － － － － － － － － － － － － － － － － － 3.3 － － 5.8 － － 3.3 3.3 2.8 5.9 4.8 4.0 五 5 4 1~3 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 六 6 5 4 1~3 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 注：1 L指240mm厚承重横墙间距限值；楼、屋盖为刚性时取 平均值，柔性时取最大值，中等刚性可相应换算； 2 B指240mm厚纵墙承重的房屋宽度限值；有一道同样厚度 的内纵墙时可取1.4倍，有2道时可取1.8倍；平面局部 突出时，房屋宽度可按加权平均值计算； 3 楼盖为混凝土而屋盖为木屋架或钢木屋架时，表中顶层的 限值宜乘以0.7； 4 场地处于不利地段时，本表不适用。 表5.2.9-2 抗震墙体类别修正系数 墙体类别 空斗墙 空心墙 多孔砖墙 小型砌 块墙 中型砌 块墙 实心墙 厚度 （mm） 240 300 420 190 t t 180 370 480 修正系数 0.6 0.9 1.4 0.8 0.8t/240 0.6t/240 0.75 1.4 1.8 |
| 5.2.16 房屋的质量和刚度沿高度分布明显不均匀，或7、8、9度时房屋的层数分别超过六、五、三层，可按本标准第5.3节的方法进行抗震承载力验算，并可按本标准第5.2.14条的规定估算构造的影响，由综合评定进行第二级鉴定。 | 5.2.16 房屋的质量和刚度沿高度分布明显不均匀，或7、8、9度时房屋的层数分别超过六、五、三层，可宜按本标准第5.3节的方法进行抗震承载力验算，并可按本标准第5.2.14条的规定估算构造的影响，由综合评定进行第二级鉴定。 |
| 5.3 B类砌体房屋抗震鉴定 | 5.3 B类砌体房屋抗震鉴定 |
| 5.3.1 现有B类多层砌体房屋实际的层数和总高度不应超过表5.3.1规定的限值；对教学楼、医疗用房等横墙较少的房屋总高度，应比表5.3.1的规定降低3m，层数相应减少一层；各层横墙很少的房屋，还应再减少一层。 当房屋层数和高度超过最大限值时，应提高对综合抗震能力的要求或提出采取改变结构体系等抗震减灾措施。 表5.3.1 B类多层砌体房屋的层数和总高度限值 (m) 砌体类别 最小墙厚 (mm) 烈 度 6 7 8 9 高度 层数 高度 层数 高度 层数 高度 层数 普通砖 240 24 八 21 七 18 六 12 四 多孔砖 240 21 七 21 七 18 六 12 四 190 21 七 18 六 15 五 不宜采用 混凝土小砌块 190 21 七 18 六 15 五 混凝土中砌块 200 18 六 15 五 9 三 粉煤灰中砌块 240 18 六 15 五 9 三 注：1 房屋高度计算方法同现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定； 2 乙类设防时应允许按本地区设防烈度查表，但层数应减少一层且总高度应降低3m。 | 5.3.1 现有B类多层砌体房屋实际的层数和总高度不应超过表5.3.1规定的限值；对教学楼、医疗用房等横墙较少的房屋总高度，应比表5.3.1的规定降低3m，层数相应减少一层；各层横墙很少的房屋，还应再减少一层。 当房屋层数和高度超过最大限值时，应提高对综合抗震能力的要求或提出采取改变结构体系等抗震减灾措施。 表5.3.1 B类多层砌体房屋的层数和总高度限值 (m) 砌体类别 最小墙厚 (mm) 烈 度 6 7 8 9 高度 层数 高度 层数 高度 层数 高度 层数 普通砖 240 24 八 21 七 18 六 12 四 多孔砖 240 21 七 21 七 18 六 12 四 190 21 七 18 六 15 五 不宜采用 混凝土小砌块 190 21 七 18 六 15 五 混凝土中砌块 200 18 六 15 五 9 三 粉煤灰中砌块 240 18 六 15 五 9 三 注：1 房屋高度计算方法同现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定； 2 乙类设防时应允许按本地区设防烈度查表，但层数应减少一层且总高度应降低3m。 |
| 5.3.3 现有多层砌体房屋的结构体系，应符合下列要求： 1 房屋抗震横墙的最大间距，不应超过表5.3.3-1的要求。 2 房屋总高度与总宽度的最大比值（高宽比），宜符合表5.3.3-2的要求。 表5.3.3-1 B类多层砌体房屋的抗震横墙最大间距 (m) 楼、屋盖类别 普通砖、多孔砖房屋 中砌块房屋 小砌块房屋 6度 7度 8度 9度 6度 7度 8度 6度 7度 8度 现浇和装配整体式 钢筋混凝土 18 18 15 11 13 13 10 15 15 11 装配式钢筋混凝土 15 15 11 7 10 10 7 11 11 7 木 11 11 7 4 不宜采用 表5.3.3-2 房屋最大高宽比 烈 度 6 7 8 9 最大高宽比 2.5 2.5 2.0 1.5 注：单面走廊房屋的总宽度不包括走廊宽度。 3 纵横墙的布置宜均匀对称，沿平面内宜对齐，沿竖向应上下连续；同一轴线上的窗间墙宽度宜均匀。 4 8、9度时，房屋立面高差在6m以上，或有错层，且楼板高差较大，或各部分结构刚度、质量截然不同时，宜有防震缝，缝两侧均应有墙体，缝宽宜为50~100mm。 5 房屋的尽端和转角处不宜有楼梯间。 6 跨度不小于6m的大梁，不宜由独立砖柱支承；乙类设防时不应由独立砖柱支承。 7 教学楼、医疗用房等横墙较少、跨度较大的房间，宜为现浇或装配整体式楼盖、屋盖。 8 同一结构单元的基础（或桩承台）宜为同一类型，底面宜埋置在同一标高上，否则应有基础圈梁并应按1:2的台阶逐步放坡。 | 5.3.3 现有多层砌体房屋的结构体系，应符合下列要求： 1 房屋抗震横墙的最大间距，不应超过表5.3.3-1的要求。 2 房屋总高度与总宽度的最大比值（高宽比），宜符合表5.3.3-2的要求。 表5.3.3-1 B类多层砌体房屋的抗震横墙最大间距 (m) 楼、屋盖类别 普通砖、多孔砖房屋 中砌块房屋 小砌块房屋 6度 7度 8度 9度 6度 7度 8度 6度 7度 8度 现浇和装配整体式 钢筋混凝土 18 18 15 11 13 13 10 15 15 11 装配式钢筋混凝土 15 15 11 7 10 10 7 11 11 7 木 11 11 7 4 不宜采用 表5.3.3-2 房屋最大高宽比 烈 度 6 7 8 9 最大高宽比 2.5 2.5 2.0 1.5 注：单面走廊房屋的总宽度不包括走廊宽度。 3 纵横墙的布置宜均匀对称，沿平面内宜对齐，沿竖向应上下连续；同一轴线上的窗间墙宽度宜均匀。 4 8、9度时，房屋立面高差在6m以上，或有错层，且楼板高差较大，或各部分结构刚度、质量截然不同时，宜有防震缝，缝两侧均应有墙体，缝宽宜为50~100mm。 5 房屋的尽端和转角处不宜有楼梯间。 6 跨度不小于6m的大梁，不宜由独立砖柱支承；乙类设防时不应由独立砖柱支承。 7 教学楼、医疗用房等横墙较少、跨度较大的房间，宜为现浇或装配整体式楼盖、屋盖。 8 同一结构单元的基础（或桩承台）宜为同一类型，底面宜埋置在同一标高上，否则应有基础圈梁并应按1:2的台阶逐步放坡。 |
| 5.3.6 钢筋混凝土构造柱（或芯柱）的构造与配筋，尚应符合下列要求： 1 砖砌体房屋的构造柱最小截面可为240mm×180mm，纵向钢筋宜为4φ12，箍筋间距不宜大于250mm，且在柱上下端宜适当加密，7度时超过六层、8度时超过五层和9度时，构造柱纵向钢筋宜为4φ14，箍筋间距不应大于200mm。 2 混凝土小砌块房屋芯柱截面，不宜小于120mm×120mm；构造柱最小截面尺寸可为240mm×240mm。芯柱（或构造柱）与墙体连接处应有拉结钢筋网片，竖向插筋应贯通墙身且与每层圈梁连接；插筋数量混凝土小砌块房屋不应少于1φ12，混凝土中砌块房屋，6度和7度时不应少于1φ14或2φ10，8度时不应少于1φ16或2φ12。 3 构造柱与圈梁应有连接；隔层设置圈梁的房屋，在无圈梁的楼层应有配筋砖带，仅在外墙四角有构造柱时，在外墙上应伸过一个开间，其他情况应在外纵墙和相应横墙上拉通，其截面高度不应小于四皮砖，砂浆强度等级不应低于M5。 4 构造柱与墙连接处宜砌成马牙槎，并应沿墙高每隔500mm有2φ6拉结钢筋，每边伸入墙内不宜小于1m。 5 构造柱应伸入室外地面下500mm，或锚入浅于500mm的基础圈梁内。 | 5.3.6 钢筋混凝土构造柱（或芯柱）的构造与配筋，尚应符合下列要求： 1 砖砌体房屋的构造柱最小截面可为240mm×180mm，纵向钢筋宜为4φ12，箍筋间距不宜大于250mm，且在柱上下端宜适当加密，7度时超过六层、8度时超过五层和9度时，构造柱纵向钢筋宜为4φ14，箍筋间距不应大于200mm。 2 混凝土小砌块房屋芯柱截面，不宜小于120mm×120mm；构造柱最小截面尺寸可为240mm×240mm190mm×190mm。芯柱（或构造柱）与墙体连接处应有拉结钢筋网片，竖向插筋应贯通墙身且与每层圈梁连接；插筋数量混凝土小砌块房屋不应少于1φ12，混凝土中砌块房屋，6度和7度时不应少于1φ14或2φ10，8度时不应少于1φ16或2φ12。 3 构造柱与圈梁应有连接；隔层设置圈梁的房屋，在无圈梁的楼层应有配筋砖带，仅在外墙四角有构造柱时，在外墙上应伸过一个开间，其他情况应在外纵墙和相应横墙上拉通，其截面高度不应小于四皮砖，砂浆强度等级不应低于M5。 4 构造柱与墙连接处宜砌成马牙槎，并应沿墙高每隔500mm有2φ6拉结钢筋，每边伸入墙内不宜小于1m。 5 构造柱应伸入室外地面下500mm，或锚入浅于500mm的基础圈梁内。 |
| 6多层及高层钢筋混凝土房屋 | 6多层及高层钢筋混凝土房屋 |
| 6.2 A类钢筋混凝土房屋抗震鉴定 | 6.2 A类钢筋混凝土房屋抗震鉴定 |
| 6.2.9 A类钢筋混凝土房屋，可采用平面结构的楼层综合抗震能力指数进行第二级鉴定。也可按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的方法进行抗震计算分析，按本标准第3.0.5条的规定进行构件抗震承载力验算，计算时构件组合内力设计值不做调整，尚应按本节的规定估算构造的影响，由综合评定进行第二级鉴定。 | 6.2.9 A类钢筋混凝土房屋，可采用平面结构的楼层综合抗震能力指数进行第二级鉴定。也可按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的方法进行抗震计算分析，按本标准第3.0.5条的规定进行构件抗震承载力验算本标准第3章规定的方法进行抗震分析和构件抗震承载力验算，计算时构件组合内力设计值不做调整，尚应按本节的规定估算构造的影响，由综合评定进行第二级鉴定。 |
| 6.2.15 符合下列规定之一的多层钢筋混凝土房屋，可评定为满足抗震鉴定要求；当不符合时应要求采取加固或其他相应措施： 1 楼层综合抗震能力指数不小于1.0的结构。 2 按本标准第3.0.5.条规定进行抗震承载力验算并计入构造影响满足要求的结构。 | 6.2.15 符合下列规定之一的多层钢筋混凝土房屋，可评定为满足抗震鉴定要求；当不符合时应要求采取加固或其他相应措施： 1 楼层综合抗震能力指数不小于1.0的结构。 2 按本标准第3.0.5.条3章规定进行抗震承载力验算并计入构造影响满足要求的结构。 |
| 6.3 B类钢筋混凝土房屋抗震鉴定 | 6.3 B类钢筋混凝土房屋抗震鉴定 |
| 6.3.2 现有房屋的结构体系应按下列规定检查： 1 框架结构不宜为单跨框架；乙类设防时不应为单跨框架结构，且8、9度时按梁柱的实际配筋、柱轴向力计算的框架柱的弯矩增大系数宜大于1.1。 2 结构布置宜按本标准第6.2.1条的要求检查其规则性，不规则房屋设有防震缝时，其最小宽度应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的要求，并应提高相关部位的鉴定要求。 3 钢筋混凝土框架房屋的结构布置的检查，尚应按下列规定： 1) 框架应双向布置，框架梁与柱的中线宜重合； 2) 梁的截面宽度不宜小于200mm；梁截面的高宽比不宜大于4；梁 净跨与截面高度之比不宜小于4； 3) 柱的截面宽度不宜小于300mm，柱净高与截面高度（圆柱直径） 之比不宜小于4； 4) 柱轴压比不宜超过表6.3.2-1的规定，超过时宜采取措施；柱净 高与截面高度（圆柱直径）之比小于4、Ⅳ类场地上较高的高层 建筑的柱轴压比限值应适当减小。 表6.3.2-1 轴压比限值 类 别 抗 震 等 级 一 二 三 框架柱 0.7 0.8 0.9 框架－抗震墙的柱 .9 0.9 0.95 框支柱 0.6 0.7 0.8 4 钢筋混凝土框架－抗震墙房屋的结构布置尚应按下列规定检查： 1) 抗震墙宜双向设置，框架梁与抗震墙的中线宜重合； 2) 抗震墙宜贯通房屋全高，且横向与纵向宜相连； 3) 房屋较长时，纵向抗震墙不宜设置在端开间； 4) 抗震墙之间无大洞口的楼、屋盖的长宽比不宜超过表6.3.2-2的规 定，超过时应计入楼盖平面内变形的影响； 5) 抗震墙墙板厚度不应小于160mm且不应小于层高的1/20，在墙 板周边应有梁（或暗梁）和端柱组成的边框。 表6.3.2-2 B类钢筋混凝土房屋抗震墙无大洞口的楼、屋盖长宽比 楼、屋盖类别 烈 度 6度 7度 8度 9度 现浇、叠合梁板 4.0 4.0 3.0 2.0 装配式楼盖 3.0 3.0 2.5 不宜采用 框支层现浇梁板 2.5 2.5 2.0 不宜采用 5 钢筋混凝土抗震墙房屋的结构布置尚应按下列规定检查： 1) 较长的抗震墙宜分成较均匀的若干墙段，各墙段（包括小开洞墙及联肢墙）的高宽比不宜小于2； 2) 抗震墙有较大洞口时，洞口位置宜上下对齐； 3) 一、二级抗震墙和三级抗震墙加强部位的各墙肢应有翼墙、端柱或暗柱等边缘构件，暗柱或翼墙的截面范围按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的规定检查； 4) 两端有翼墙或端柱的抗震墙墙板厚度，一级不应小于160mm，且不宜小于层高的1/20，二、三级不应小于140mm，且不宜小于层高的1/25。 注：加强部位取墙肢总高度的1/8和墙肢宽度的较大值，有框支层时尚不小于到 框支层上一层的高度。 6 房屋底部有框支层时，框支层的刚度不应小于相邻上层刚度的50%；落地抗震墙间距不宜大于四开间和24m的较小值，且落地抗震墙之间的楼盖长宽比不应超过表6.3.2-2规定的数值。 7 抗侧力粘土砖填充墙墙应符合下列要求： 1) 二级且层数不超过五层、三级且层数不超过八层和四级的框架结 构，可计入黏土砖填充墙的抗侧力作用； 2) 填充墙的布置应符合框架－抗震墙结构中对抗震墙的设置要求； 3) 填充墙应嵌砌在框架平面内并与梁柱紧密结合，墙厚不应小于 240mm，砂浆强度等级不应低于M5，宜先砌墙后浇框架。 | 6.3.2 现有房屋的结构体系应按下列规定检查： 1 框架结构不宜为单跨框架；乙类设防时不应为单跨框架结构，且8、9度时按梁柱的实际配筋、柱轴向力计算的框架柱的弯矩增大系数宜大于1.1。 2 结构布置宜按本标准第6.2.1条的要求检查其规则性，不规则房屋设有防震缝时，其最小宽度应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的要求，并应提高相关部位的鉴定要求。 3 钢筋混凝土框架房屋的结构布置的检查，尚应按下列规定： 1) 框架应双向布置，框架梁与柱的中线宜重合； 2) 梁的截面宽度不宜小于200mm；梁截面的高宽比不宜大于4；梁 净跨与截面高度之比不宜小于4； 3) 柱的截面宽度不宜小于300mm，柱净高与截面高度（圆柱直径） 之比不宜小于4； 4) 柱轴压比不宜超过表6.3.2-1的规定，超过时宜采取措施；柱净 高与截面高度（圆柱直径）之比小于4、Ⅳ类场地上较高的高层 建筑的柱轴压比限值应适当减小。 表6.3.2-1 轴压比限值 类 别 抗 震 等 级 一 二 三 四 框架柱 0.70 0.80 0.90 1.00 框架－抗震墙的柱 0.90 0.90 0.95 1.05 框支柱 0.60 0.70 0.80 0.90 4 钢筋混凝土框架－抗震墙房屋的结构布置尚应按下列规定检查： 1) 抗震墙宜双向设置，框架梁与抗震墙的中线宜重合； 2) 抗震墙宜贯通房屋全高，且横向与纵向宜相连； 3) 房屋较长时，纵向抗震墙不宜设置在端开间； 4) 抗震墙之间无大洞口的楼、屋盖的长宽比不宜超过表6.3.2-2的规 定，超过时应计入楼盖平面内变形的影响； 5) 抗震墙墙板厚度不应小于160mm且不应小于层高的1/20，在墙 板周边应有梁（或暗梁）和端柱组成的边框。 表6.3.2-2 B类钢筋混凝土房屋抗震墙无大洞口的楼、屋盖长宽比 楼、屋盖类别 烈 度 6度 7度 8度 9度 现浇、叠合梁板 4.0 4.0 3.0 2.0 装配式楼盖 3.0 3.0 2.5 不宜采用 框支层现浇梁板 2.5 2.5 2.0 不宜采用 5 钢筋混凝土抗震墙房屋的结构布置尚应按下列规定检查： 1) 较长的抗震墙宜分成较均匀的若干墙段，各墙段（包括小开洞墙及联肢墙）的高宽比不宜小于2； 2) 抗震墙有较大洞口时，洞口位置宜上下对齐； 3) 一、二级抗震墙和三级抗震墙加强部位的各墙肢应有翼墙、端柱或暗柱等边缘构件，暗柱或翼墙的截面范围按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的规定检查； 4) 两端有翼墙或端柱的抗震墙墙板厚度，一级不应小于160mm，且不宜小于层高的1/20，二、三级不应小于140mm，且不宜小于层高的1/25。 注：加强部位取墙肢总高度的1/8和墙肢宽度的较大值，有框支层时尚不小于到 框支层上一层的高度。 6 房屋底部有框支层时，框支层的刚度不应小于相邻上层刚度的50%；落地抗震墙间距不宜大于四开间和24m的较小值，且落地抗震墙之间的楼盖长宽比不应超过表6.3.2-2规定的数值。 7 抗侧力粘土砖填充墙墙应符合下列要求： 1) 二级且层数不超过五层、三级且层数不超过八层和四级的框架结 构，可计入黏土砖填充墙的抗侧力作用； 2) 填充墙的布置应符合框架－抗震墙结构中对抗震墙的设置要求； 3) 填充墙应嵌砌在框架平面内并与梁柱紧密结合，墙厚不应小于 240mm，砂浆强度等级不应低于M5，宜先砌墙后浇框架。 |
| 6.3.4 现有框架梁的配筋与构造应按下列要求检查： 1 梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%，且混凝土受压区高度和有效高度之比，一级不应大于0.25，二、三级不应大于0.35。 2 梁端截面的底面和顶面实际配筋量的比值，除按计算确定外，一级不应小于0.5，二、三级不应小于0.3。 3 梁端箍筋实际加密区的长度、箍筋最大间距和最小直径应按表6.3.4的要求检查，当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时，表中箍筋最小直径数值应增大2mm。 4 梁顶面和底面的通长钢筋,一、二级不应少于2φ14，且不应少于梁端顶面和底面纵向钢筋中较大截面面积的1/4，三、四级不应少于2φ12。 5 加密区箍筋肢距，一、二级不宜大于200mm，三、四级不宜大于250mm。 表6.3.4 梁加密区的长度、箍筋最大间距和最小直径 抗震等级 加密区长度 （采用最大值）(mm) 箍筋最大间距 （采用最小值）(mm) 箍筋最小直径 (mm) 一 2hb，500 hb/4，6d，100 10 二 1.5hb，500 hb/4，8d，100 8 三 1.5hb，500 hb/4，8d，150 8 四 1.5hb，500 hb/4，8d，150 6 注：d为纵向钢筋直径；hb为梁高。 | 6.3.4 现有框架梁的配筋与构造应按下列要求检查： 1 梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%，且混凝土受压区高度和有效高度之比，一级不应大于0.25，二、三级不应大于0.35。 2 梁端截面的底面和顶面实际配筋量的比值，除按计算确定外，一级不应小于0.5，二、三级不应小于0.3。 3 梁端箍筋实际加密区的长度、箍筋最大间距和最小直径应按表6.3.4的要求检查，当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时，表中箍筋最小直径数值应增大2mm。 4 梁顶面和底面的通长钢筋,一、二级不应少于2φ14，且不应少于梁端顶面和底面纵向钢筋中较大截面面积的1/4，三、四级不应少于2φ12。 5 加密区箍筋肢距，一、二级不宜大于200mm，三、四级不宜大于250mm。 表6.3.4 梁加密区的长度、箍筋最大间距和最小直径 抗震等级 加密区长度 （采用最较大值）(mm) 箍筋最大间距 （采用最小值）(mm) 箍筋最小直径 (mm) 一 2hb，500 hb/4，6d，100 10 二 1.5hb，500 hb/4，8d，100 8 三 1.5hb，500 hb/4，8d，150 8 四 1.5hb，500 hb/4，8d，150 6 注：d为纵向钢筋直径；hb为梁高。 |
| 6.3.5 现有框架柱的配筋与构造应按下列要求检查： 1 柱实际纵向钢筋的总配筋率不应小于表6.3.5-1的规定，对Ⅳ类场地上较高的高层建筑，表中的数值应增加0.1。 表6.3.5-1 柱纵向钢筋的最小总配筋率（%） 类 别 抗 震 等 级 一 二 三 四 框架中柱和边柱 0.8 0.7 0.6 0.5 框架角柱、框支柱 1.0 0.9 0.8 0.7 2 柱箍筋在规定的范围内应加密，加密区的箍筋最大间距和最小直径，不宜低于表6.3.5-2的要求。 表6.3.5-2 柱加密区的箍筋最大间距和最小直径 抗震等级 箍筋最大间距（采用较小值）(mm) 箍筋最小直径(mm) 一 6d，100 10 二 8d，100 8 三 8d，150 8 四 8d，150 8 注：1 d为柱纵筋最小直径； 2 二级框架柱的箍筋直径不小于10mm时，最大间距应允许为150mm； 3 三级框架柱的截面尺寸不大于400mm时，箍筋最小直径应允许为6mm； 4 框支柱和剪跨比不大于2的柱，箍筋间距不应大于100mm。 3 柱箍筋的加密区范围，应按下列规定检查： 1) 柱端，为截面高度（圆柱直径）、柱净高的1/6和500mm三者的最大值； 2) 底层柱为刚性地面上下各500mm； 3) 柱净高与柱截面高度之比小于4的柱（包括因嵌砌填充墙等形成的短柱）、框支柱、一级框架的角柱，为全高。 4 柱加密区的箍筋最小体积配箍率，不宜小于表6.3.5-3规定。一、二级时，净高与柱截面高度（圆柱直径）之比小于4的柱的体积配箍率，不宜小于1.0%。 表6.3.5-3 柱加密区的箍筋最小体积配箍率（%） 抗震等级 箍筋形式 柱 轴 压 比 < 0.4 0.4~0.6 > 0.6 一 普通箍、复合箍 0.8 1.2 1.6 螺旋箍 0.8 1.0 1.2 二 普通箍、复合箍 0.6~0.8 0.8~1.2 1.2~1.6 螺旋箍 0.6 0.8~1.0 1.0~1.2 三 普通箍、复合箍 0.4~0.6 0.6~0.8 0.8~1.2 螺旋箍 0.4 0.6 0.8 | 6.3.5 现有框架柱的配筋与构造应按下列要求检查： 1 柱实际纵向钢筋的总配筋率不应小于表6.3.5-1的规定，对Ⅳ类场地上较高的高层建筑，表中的数值应增加0.1。 表6.3.5-1 柱纵向钢筋的最小总配筋率（%） 类 别 抗 震 等 级 一 二 三 四 框架中柱和边柱 0.8 0.7 0.6 0.5 框架角柱、框支柱 1.0 0.9 0.8 0.7 2 柱箍筋在规定的范围内应加密，加密区的箍筋最大间距和最小直径，不宜低于宜符合表6.3.5-2的要求。 表6.3.5-2 柱加密区的箍筋最大间距和最小直径 抗震等级 箍筋最大间距（采用较小值）(mm) 箍筋最小直径(mm) 一 6d，100 10 二 8d，100 8 三 8d，150 8 四 8d，150 8 注：1 d为柱纵筋最小直径； 2 二级框架柱的箍筋直径不小于10mm时，最大间距应允许为150mm； 3 三级框架柱的截面尺寸不大于400mm时，箍筋最小直径应允许为6mm； 4 框支柱和剪跨比不大于2的柱，箍筋间距不应大于100mm。 3 柱箍筋的加密区范围，应按下列规定检查： 1) 柱端，为截面高度（圆柱直径）、柱净高的1/6和500mm三者的最大值； 2) 底层柱为刚性地面上下各500mm； 3) 柱净高与柱截面高度之比小于4的柱（包括因嵌砌填充墙等形成的短柱）、框支柱、一级框架的角柱，为全高。 4 柱加密区的箍筋最小体积配箍率，不宜小于表6.3.5-3规定。一、二级时，净高与柱截面高度（圆柱直径）之比小于4的柱的体积配箍率，不宜小于1.0%。 表6.3.5-3 柱加密区的箍筋最小体积配箍率（%） 抗震等级 箍筋形式 柱 轴 压 比 < 0.4 0.4~0.6 > 0.6 一 普通箍、复合箍 0.8 1.2 1.6 螺旋箍 0.8 1.0 1.2 二 普通箍、复合箍 0.6~0.8 0.8~1.2 1.2~1.6 螺旋箍 0.6 0.8~1.0 1.0~1.2 三、四 普通箍、复合箍 0.4~0.6 0.6~0.8 0.8~1.2 螺旋箍 0.4 0.6 0.8 |
| 6.3.6 框架节点核芯区内箍筋的最大间距和最小直径宜按本标准表6.3.5-2检查，一、二、三级的体积配箍率分别不宜小于1.0%、0.8%、0.6%，但轴压比小于0.4时仍按本标准表6.3.5-3检查。 | 6.3.6 框架节点核芯区内箍筋的最大间距和最小直径宜按本标准表6.3.5-2检查，一、二、三级的体积配箍率分别不宜小于1.0%、0.8%、0.6%，三、四级的体积配箍率不宜小于0.6%，但轴压比小于0.4时仍按本标准表6.3.5-3检查。 |
| 6.3.10 现有钢筋混凝土房屋，应根据现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的方法进行抗震分析，按本标准第3.0.5条的规定进行构件承载力验算，乙类框架结构尚应进行变形验算；当抗震构造措施不满足第6.3.1~6.3.9条的要求时，可按本标准第6.2节的方法计入构造的影响进行综合评价。 | 6.3.10 现有钢筋混凝土房屋，应根据现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的方法进行抗震分析，按本标准第3.0.5条的规定进行构件承载力验算应按本标准第3章的规定进行抗震分析和构件抗震承载力验算，乙类框架结构尚应进行变形验算；当抗震构造措施不满足第6.3.1~6.3.9条的要求时，可按本标准第6.2节的方法计入构造的影响进行综合评价。 |
| 7内框架和底层框架砖房 | 7内框架和底层框架砖房 |
| 7.1 一般规定 | 7.1 一般规定 |
| 7.1.1 本章适用于按丙类设防的黏土砖墙与钢筋混凝土柱混合承重的内框架、底层框架砖房、底层框架－抗震墙砖房。 | 7.1.1 本章适用于按丙类设防的黏土砖墙与钢筋混凝土柱框架混合承重的内框架砖房、底层框架砖房、底层框架－抗震墙砖房。 |
| 7.2.6 第一级鉴定时，房屋的抗震承载力可采用抗震横墙间距和宽度的下列限值进行简化验算： 1 底层框架、底层内框架砖房的上部各层，抗震横墙间距和房屋宽度的限值应按本标准第5.2.9条的有关规定采用。 2 底层框架砖房的底层，横墙厚度为370mm时的抗震横墙间距和纵墙厚度为240mm时的房屋宽度限值，宜按表7.2.6采用，其他厚度的墙体，表7.2.6中数值可按墙厚的比例相应换算。设计基本地震加速度为0.15g和0.30g时，应按表7.2.6中数值采用内插法确定。 3 底层内框架房屋的底层，抗震横墙间距和房屋宽度的限值，可按底层框架砖房的0.85倍采用，9度时不适用。 4 多排柱到顶的内框架砖房的抗震横墙间距和房屋宽度限值，顶层可按本标准第5.2.9条规定限值的0.9倍采用，底层可分别按本标准第5.2.9条规定限值的1.4倍和1.15倍采用；其他各层限值的调整可用内插法确定。 5 单排柱到顶砖房的抗震横墙间距和房屋宽度限值，可按多排柱到顶砖房相应限值的0.85倍采用。 表7.2.6 底层框架砖房抗震承载力简化验算的底层抗震横墙间距和房屋宽度限值 (m) 楼层总数 6 度 7 度 砂 浆 强 度 等 级 M2.5 M5 M2.5 M5 L B L B L B L B 二 三 四 五 六 25 20 18 15 14 15 15 13 11 10 25 25 22 20 18 15 15 15 15 13 19 15 12 11 － 14 11 9 8 － 21 19 16 14 12 15 14 12 10 9 楼层总数 8 度 9 度 砂 浆 强 度 等 级 M5 M10 M5 M10 L B L B L B L B 二 三 四 五 六 17 13 11 － － 13 10 8 － － 18 16 13 12 － 15 12 10 9 － 11 － － － － 8 － － － － 14 10 － － － 10 7 － － － 注：1 L指370mm厚横墙的间距限值，B指240mm厚纵墙的房屋宽度限值。 | 7.2.6 第一级鉴定时，房屋的抗震承载力可采用抗震横墙间距和宽度的下列限值进行简化验算： 1 底层框架、底层内框架砖房的上部各层，抗震横墙间距和房屋宽度的限值应按本标准第5.2.9条的有关规定采用。 2 底层框架砖房的底层，横墙厚度为370mm时的抗震横墙间距和纵墙厚度为240mm时的房屋宽度限值，宜按表7.2.6采用，其他厚度的墙体，表7.2.6中数值可按墙厚的比例相应换算。设计基本地震加速度为0.15g和0.30g时，应按表7.2.6中数值采用内插法确定。 3 底层内框架房屋的底层，抗震横墙间距和房屋宽度的限值，可按底层框架砖房的0.85倍采用，9度时不适用。 4 多排柱到顶的内框架砖房的抗震横墙间距和房屋宽度限值，顶层可按本标准第5.2.9条规定限值的0.9倍采用，底层可分别按本标准第5.2.9条规定限值的1.4倍和1.15倍采用；其他各层限值的调整可用内插法确定。 5 单排柱到顶砖房的抗震横墙间距和房屋宽度限值，可按多排柱到顶砖房相应限值的0.85倍采用。 表7.2.6 底层框架砖房抗震承载力简化验算的底层抗震横墙间距和房屋宽度限值 (m) 楼层总数 6 度 7 度 砂 浆 强 度 等 级 M2.5 M5 M2.5 M5 L B L B L B L B 二 三 四 五 六 25 20 18 15 14 15 15 13 11 10 25 25 22 20 18 15 15 15 15 13 19 15 12 11 － 14 11 9 8 － 21 19 16 14 12 15 14 12 10 9 楼层总数 8 度 9 度 砂 浆 强 度 等 级 M5 M10 M5 M10 L B L B L B L B 二 三 四 五 六 17 13 11 － － 13 10 8 － － 18 16 13 12 － 15 12 10 9 － 11 － － － － 8 － － － － 14 10 － － － 10 7 － － － 注：1 L指370mm厚横墙的间距限值，B指240mm厚纵墙的房屋宽度限值； 2 当场地处于不利地段时，本表不适用。 |
| 7.2.8 内框架和底层框架砖房的第二级鉴定，一般情况下，可采用综合抗震能力指数的方法；房屋层数超过本标准表7.2.1所列数值时，应按本标准第3.0.5条的规定，采用现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的方法进行抗震承载力验算，并可按照本节的规定计入构造影响因素，进行综合评定。 | 7.2.8 内框架和底层框架砖房的第二级鉴定，一般情况下，可采用综合抗震能力指数的方法；房屋层数超过本标准表7.2.1所列数值时，应按本标准第3.0.5条的规定，采用现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的方法进行抗震承载力验算分析，采用本标准第3章的规定进行构件抗震承载力验算，并可按照本节的规定计入构造影响因素，进行综合评定。 |
| 7.2.10 多层内框架砖房采用综合抗震能力指数方法进行第二级鉴定时，应符合下列要求： 1 砖墙部分可按照本标准第5.2节的规定进行。其中，纵向窗间墙不符合第一级鉴定时，其影响系数应该按体系影响系数处理；抗震墙基准面积率，应按本标准附录B.0.3采用；烈度影响系数，6、7、8、9度时，可分别按0.7、1.0、1.7、3.0采用，设计基本地震加速度为0.15g和0.30g，分别按1.35和2.35采用。 2 框架部分可按照本标准第6.2节的规定进行。其外墙砖柱（墙垛）的现有受剪承载力，可根据对应于重力荷载代表值的砖柱轴向压力、砖柱偏心距限值、砖柱（包括钢筋）的截面面积和材料强度标准值等计算确定。 | 7.2.10 多层内框架砖房采用综合抗震能力指数方法进行第二级鉴定时，应符合下列要求： 1 砖墙部分可按照本标准第5.2节的规定进行。其中，纵向窗间墙不符合第一级鉴定时，其影响系数应该按体系影响系数处理；抗震墙基准面积率，应按本标准附录B.0.3采用；烈度影响系数，6、7、8、9度时，可分别按0.7、1.0、1.7、3.0采用，设计基本地震加速度为0.15g和0.30g，分别按1.35和2.35采用。 2 框架部分可按照本标准第6.2节的规定进行。其外墙砖柱（墙垛）的现有受剪承载力，可根据对应于重力荷载代表值的砖柱轴向压力、砖柱偏心距限值、砖柱（包括钢筋）的截面面积和材料强度标准值等计算确定。 3 外墙砖柱（墙垛）的现有受剪承载力，可根据对应于重力荷载代表值的砖柱轴向压力、砖柱偏心距限值、砖柱（包括钢筋）的截面面积和材料强度标准值等计算确定。 |
| 7.3.4 房屋的整体性连接构造应符合下列规定： 1 底层框架砖房的上部，应根据房屋的高度和层数按多层砖房的要求检查钢筋混凝土构造柱设置。多层内框架砖房的下列部位应有钢筋混凝土构造柱： 1) 外墙四角和楼梯间、电梯间四角； 2) 6度不低于五层时，7度不低于四层时，8度不低于三层时和9度 时，抗震墙两端以及内框架梁在外墙的支承处（无组合柱时）； 2 底层框架砖房的底层楼盖和多层内框架砖房的屋盖，应有现浇或装配整体式钢筋混凝土板，采用装配式钢筋混凝土楼、屋盖的楼层，均应有现浇钢筋混凝土圈梁。 3 构造柱截面不宜小于240mm×240mm，纵向钢筋不宜少于4φ14，箍筋间距不宜大于200mm。 | 7.3.4 房屋的整体性连接构造应符合下列规定： 1 底层框架砖房的上部，应根据房屋的高度和层数按多层砖房的要求检查钢筋混凝土构造柱设置，且过渡层应按砌体结构总层数增加一层后的要求设置构造柱。多层内框架砖房的下列部位应有钢筋混凝土构造柱： 1) 外墙四角和楼梯间、电梯间四角； 2) 6度不低于五层时，7度不低于四层时，8度不低于三层时和9度 时，抗震墙两端以及内框架梁在外墙的支承处（无组合柱时）； 2 底层框架砖房的底层楼盖和多层内框架砖房的屋盖，应有现浇或装配整体式钢筋混凝土板，采用装配式钢筋混凝土楼、屋盖的楼层，均应有现浇钢筋混凝土圈梁。构造柱截面不宜小于240mm×240mm，纵向钢筋不宜少于4φ14，箍筋间距不宜大于200mm。 3 构造柱截面不宜小于240mm×240mm，纵向钢筋不宜少于4φ14，箍筋间距不宜大于200mm。底层框架砖房的底层楼盖和多层内框架砖房的屋盖，应有现浇或装配整体式钢筋混凝土板，采用装配式钢筋混凝土楼、屋盖的楼层，均应有现浇钢筋混凝土圈梁。 |
|  | 7.3.4a 钢筋混凝土结构抗震等级的划分，底层框架和内框架砖房均可按表6.3.1的框架结构采用，抗震墙可按三级采用。 |
| 7.3.5 底层框架砖房和多层内框架砖房的抗震计算，可采用底部剪力法，应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定调整地震作用效应，并按本标准3.0.5条规定进行截面抗震验算；当抗震构造不满足本标准第7.3.2~7.3.4条的构造要求时，可按本标准第6.2节的方法计入构造的影响进行综合评价。其中，当构造柱的设置不满足本节的相关规定时，体系影响系数尚应根据不满足程度乘以0.8~0.95的系数。 | 7.3.5 底层框架砖房和多层内框架砖房的抗震计算地震作用，可按本标准3章的规定采用底部剪力法计算，应并可按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定调整地震作用效应，并按本标准3.0.5条的规定进行截面抗震承载力验算；当抗震构造不满足本标准第7.3.2~7.3.4条的构造要求时，可按本标准第6.2节的方法计入构造的影响进行综合评价。其中，当构造柱的设置不满足本节的相关规定时，体系影响系数尚应根据不满足程度乘以0.8~0.95的系数。 |
| 7.3.8 钢筋混凝土结构抗震等级的划分，底层框架砖房的框架和内框架均可按表6.3.1的框架结构采用，抗震墙可按三级采用。 | 7.3.8 钢筋混凝土结构抗震等级的划分，底层框架砖房的框架和内框架均可按表6.3.1的框架结构采用，抗震墙可按三级采用。 |
| 8 单层钢筋混凝土柱厂房 | 8 单层钢筋混凝土柱厂房 |
| 8.2 A类厂房抗震鉴定 | 8.2 A类厂房抗震鉴定 |
| 8.2.9 A类厂房的抗震承载力验算，应符合下列规定： 1 下列情况的A类厂房，应进行抗震验算： 1) 8、9度时，厂房的高低跨柱列；支承低跨屋盖的牛腿（柱肩）；双向柱距不小于12m、无桥式吊车且无柱间支撑的大柱网厂房；高大山墙的抗风柱；9度时，还应验算排架柱； 2) 8、9度时，锯齿形厂房的牛腿柱； 3) 7度Ⅲ、Ⅳ类场和8度时结构体系复杂或改造较多的其它厂房。 2 上述钢筋混凝土柱厂房可按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定进行纵、横向的抗震计算，并可按本标准第3.0.5条的规定进行构件抗震承载力验算。 | 8.2.9 A类厂房的抗震承载力验算，应符合下列规定： 1 下列情况的A类厂房，应进行抗震验算： 1) 8、9度时，厂房的高低跨柱列；支承低跨屋盖的牛腿（柱肩）；双向柱距不小于12m、无桥式吊车且无柱间支撑的大柱网厂房；高大山墙的抗风柱；9度时，还应验算排架柱； 2) 8、9度时，锯齿形厂房的牛腿柱； 3) 7度Ⅲ、Ⅳ类场和8度时结构体系复杂或改造较多的其它厂房。 2 上述钢筋混凝土柱厂房可按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定进行纵、横向的抗震计算分析，并可按本标准第3.0.5条章的规定进行构件抗震承载力验算。 |
| 8.3 B类厂房抗震鉴定 | 8.3 B类厂房抗震鉴定 |
| 8.3.9 6度和7度Ⅰ、Ⅱ类场地，柱高不超过10m且两端有山墙的单跨及等高多跨B类厂房（锯齿形厂房除外），当抗震构造措施符合本章规定时，可不进行截面抗震验算，其他B类厂房，均应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定进行纵、横向的抗震计算，并可按本标准第3.0.5条的规定进行抗震承载力验算。 | 8.3.9 6度和7度Ⅰ、Ⅱ类场地，柱高不超过10m且两端有山墙的单跨及等高多跨B类厂房（锯齿形厂房除外），当抗震构造措施符合本章规定时，可不进行截面抗震验算，其他B类厂房，均应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定进行纵、横向的抗震计算分析，并可按本标准第3.0.5条章的规定进行构件抗震承载力验算。 |
| 9 单层砖柱厂房和空旷房屋 | 9 单层砖柱厂房和空旷房屋 |
| 9.1 一 般 规 定 | 9.1 一 般 规 定 |
| 9.1.2 抗震鉴定时，影响房屋整体性、抗震承载力和易倒塌伤人的下列关键薄弱部位应重点检查： 1 6度时，应检查女儿墙、门脸和出屋面小烟囱和山墙山尖。 2 7度时，除按第1款检查外，尚应检查舞台口大梁上的砖墙、承重山墙。 3 8度时，除按第1、2款检查外，尚应检查承重柱（墙垛）、舞台口横墙、屋盖支撑及其连接、圈梁、较重装饰物的连接及相连附属房屋的影响。 4 9度时，除按第1~3款检查外，尚应检查屋盖的类型等。 注：单层砖柱厂房，6度时尚应重点检查变截面柱和不等高排架柱的上柱，7度时尚应检查与排架刚性连接但不到顶的砌体隔墙、封檐墙。 | 9.1.2 抗震鉴定时，影响房屋整体性、抗震承载力和易倒塌伤人的下列关键薄弱部位应重点检查： 1 6度时，应检查女儿墙、门脸和出屋面小烟囱和山墙山尖。 2 7度时，除按第1款检查外，尚应检查舞台口大梁上的砖墙、承重山墙。 3 8度时，除按第1、2款检查外，尚应检查承重柱（墙垛）、舞台口横墙、屋盖支撑及其连接、圈梁、较重装饰物的连接及相连附属房屋的影响。 4 9度时，除按第1~3款检查外，尚应检查屋盖的类型等。 注：单层砖柱厂房，6度时尚应重点检查变截面柱和不等高排架柱的上柱，7度时尚应检查与排架刚性连接但不到顶的砌体隔墙、封檐墙。 |
|  | 9.1.2a 单层砖柱厂房，6度时尚应重点检查变截面柱和不等高排架柱的上柱，7度时尚应检查与排架刚性连接但不到顶的砌体隔墙、封檐墙。 |
| 9.2 A类单层砖柱厂房抗震鉴定 | 9.2 A类单层砖柱厂房抗震鉴定 |
| 9.2.5 单层砖柱厂房现有的整体性连接构造，尚应符合下列规定： 1 木屋盖的支撑布置，宜符合表9.2.5的规定；波形瓦、瓦楞铁、石棉瓦等屋盖的支撑布置要求，可按照表9.2.5中无望板屋盖采用；钢筋混凝土屋盖的支撑布置要求，可按照本标准第8章的有关规定。 表9.2.5 A类单层砖柱厂房木屋盖的支撑布置 支 撑 名 称 烈 度 6、7度 8度 9度 各类 屋盖 满铺望板 稀铺或无望板 满铺望板 稀铺或无望板 无天窗 有天窗 有、无天窗 无天窗 有天窗 有、无天窗 屋 架支 撑 上弦横向支撑 同非抗震要求 房屋单元两端的天窗开洞范围内各有一道 屋架跨度大于6m时，房屋单元端开间及每隔30m左右有一道 同非抗震要求 同8度 屋架跨度大于6m时，房屋单元端开间及每隔20m左右各有一道 下弦横向支撑 同非抗震要求 同上 跨中竖向支撑 隔间有，并有下弦通长水平系杆 天窗架支撑 两侧竖向支撑 天窗两端第一开间各有一道 天窗端开间及每隔20m左右各有一道 上弦横向支撑 跨度较大的天窗，同无天窗屋盖的屋架支撑布置（在天窗开洞 范围内的屋架脊点处应有通长系杆） 2 木屋盖的支撑与屋架、天窗架应为螺栓连接，6、7度时可为钉连接；对接檩条的搁置长度不应小于60mm，檩条在砖墙上的搁置长度不宜小于120mm。 3 8、9度时，支承钢筋混凝土屋盖的混凝土垫块宜有钢筋网片并与圈梁可靠拉结。 4 圈梁布置应符合下列要求： 1) 7度时屋架底部标高大于4m和8、9度时，屋架底部标高处沿外墙和承重内墙，均应有现浇闭合圈梁一道，并与屋架或大梁等可靠连接。 2) 8度Ⅲ、Ⅳ类场地和9度，屋架底部标高大于7m时，沿高度每隔4m左右在窗顶标高处还应有闭合圈梁一道。 5 7度时，屋盖构件应与山墙可靠连接，山墙壁柱宜通到墙顶，8、9度时山墙顶尚应有钢筋混凝土卧梁；跨度大于10m且屋架底部标高大于4m时，山墙壁柱应通到墙顶，竖向钢筋应锚入卧梁内。 | 9.2.5 单层砖柱厂房现有的整体性连接构造，尚应符合下列规定： 1 木屋盖的支撑布置，宜符合表9.2.5的规定；波形瓦、瓦楞铁、石棉瓦等屋盖的支撑布置要求，可按照表9.2.5中无望板屋盖采用；钢筋混凝土屋盖的支撑布置要求，可按照本标准第8章的有关规定。 表9.2.5 A类单层砖柱厂房木屋盖的支撑布置 支 撑 名 称 烈 度 6、7度 8度 9度 各类 屋盖 满铺望板 稀铺或无望板 满铺望板 稀铺或无望板 无天窗 有天窗 有、无天窗 无天窗 有天窗 有、无天窗 屋 架支 撑 上弦横向支撑 同非抗震要求 房屋单元两端天窗开洞范围内各有一道 屋架跨度大于6m时，房屋单元端开间及每隔30m左右有一道 同非抗震要求 同8度 屋架跨度大于6m时，房屋单元端开间及每隔20m左右各有一道 下弦横向支撑 同非抗震要求 同非抗震要求 同上 跨中竖向支撑 隔间有，并有下弦通长水平系杆 天窗架支撑 两侧竖向支撑 天窗两端第一开间各有一道 天窗端开间及每隔20m左右各有一道 上弦横向支撑 跨度较大的天窗，同无天窗屋盖的屋架支撑布置（在天窗开洞范围内的屋架脊点处应有通长系杆） 2 木屋盖的支撑与屋架、天窗架应为螺栓连接，6、7度时可为钉连接；对接檩条的搁置长度不应小于60mm，檩条在砖墙上的搁置长度不宜小于120mm。 3 8、9度时，支承钢筋混凝土屋盖的混凝土垫块宜有钢筋网片并与圈梁可靠拉结。 4 圈梁布置应符合下列要求： 1) 7度时屋架底部标高大于4m和8、9度时，屋架底部标高处沿外墙和承重内墙，均应有现浇闭合圈梁一道，并与屋架或大梁等可靠连接。 2) 8度Ⅲ、Ⅳ类场地和9度，屋架底部标高大于7m时，沿高度每隔4m左右在窗顶标高处还应有闭合圈梁一道。 5 7度时，屋盖构件应与山墙可靠连接，山墙壁柱宜通到墙顶，8、9度时山墙顶尚应有钢筋混凝土卧梁；跨度大于10m且屋架底部标高大于4m时，山墙壁柱应通到墙顶，竖向钢筋应锚入卧梁内。 |
| 9.2.7 A类单层砖柱厂房的下列部位，应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定进行纵、横向抗震分析，并可按本标准第3.0.5条的规定进行结构构件的抗震承载力验算： 1 7度Ⅰ、Ⅱ类场地，单跨或多跨等高且高度超过6m的无筋砖墙垛、高度超过4.5m的等截面无筋独立砖柱和混合排架房屋中高度超过4.5m的无筋砖柱及不等高厂房中的高低跨柱列。 2 7度Ⅲ、Ⅳ类场地的无筋砖柱（墙垛）。 3 8度时每侧纵筋少于3φ10的砖柱（墙垛）。 4 9度时每侧纵筋少于3φ12的砖柱（墙垛）和重屋盖房屋的配筋砖柱。 5 7~9度时开洞的水平截面面积超过截面总面积50%的山墙。 6 8、9度时，高大山墙的壁柱应进行平面外的截面抗震验算。 | 9.2.7 A类单层砖柱厂房的下列部位，应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定进行纵、横向抗震分析，并可按本标准第3.0.5条章的规定进行结构构件的抗震承载力验算： 1 7度Ⅰ、Ⅱ类场地，单跨或多跨等高且高度超过6m的无筋砖墙垛、高度超过4.5m的等截面无筋独立砖柱和混合排架房屋中高度超过4.5m的无筋砖柱及不等高厂房中的高低跨柱列。 2 7度Ⅲ、Ⅳ类场地的无筋砖柱（墙垛）。 3 8度时每侧纵筋少于3φ10的砖柱（墙垛）。 4 9度时每侧纵筋少于3φ12的砖柱（墙垛）和重屋盖房屋的配筋砖柱。 5 7~9度时开洞的水平截面面积超过截面总面积50%的山墙。 6 8、9度时，高大山墙的壁柱应进行平面外的截面抗震验算。 |
| 9.3 A类单层空旷房屋抗震鉴定 | 9.3 A类单层空旷房屋抗震鉴定 |
| 9.3.5 A类单层空旷房屋的下列部位，应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定进行纵、横向抗震分析，并可按本标准第3.0.5条的规定进行结构构件的抗震承载力验算： 1 悬挑式挑台的支承构件。 2 8、9度时，高大山墙和舞台后墙的壁柱应进行平面外的截面抗震验算。 | 9.3.5 A类单层空旷房屋的下列部位，应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定进行纵、横向抗震分析，并可按本标准第3.0.5条章的规定进行结构构件的抗震承载力验算： 1 悬挑式挑台的支承构件。 2 8、9度时，高大山墙和舞台后墙的壁柱应进行平面外的截面抗震验算。 |
| 9.4 B类单层砖柱厂房抗震鉴定 | 9.4 B类单层砖柱厂房抗震鉴定 |
| 9.4.7 6度和7度Ⅰ、Ⅱ类场地，柱顶标高不超过4.5m，且两端均有山墙的单跨及多跨等高B类砖柱厂房，当抗震构造措施符合本节规定时，可评为符合抗震鉴定要求不进行抗震验算。其他情况，应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的规定进行纵、横向抗震分析，并可按本标准第3.0.5条的规定进行结构构件的抗震承载力验算。 | 9.4.7 6度和7度Ⅰ、Ⅱ类场地，柱顶标高不超过4.5m，且两端均有山墙的单跨及多跨等高B类砖柱厂房，当抗震构造措施符合本节规定时，可评为符合抗震鉴定要求不进行抗震验算。其他情况，应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的规定进行纵、横向抗震分析，并可按本标准第3.0.5条章的规定进行结构构件的抗震承载力验算。 |
| 9.5 B类单层空旷房屋抗震鉴定 | 9.5 B类单层空旷房屋抗震鉴定 |
| 9.5.7 B类单层空旷房屋，应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定进行纵、横向抗震分析，并可按本标准第3.0.5条的规定进行结构构件的抗震承载力验算。 | 9.5.7 B类单层空旷房屋，应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定进行纵、横向抗震分析，并可按本标准第3.0.5条章的规定进行结构构件的抗震承载力验算。 |
| 附录A 砌体、混凝土、钢筋材料性能设计指标 | 附录A 砌体、混凝土、钢筋材料性能设计指标 |
|  | A.0.1a 砌体的抗压强度设计值应按表A.0.1a-1~ A.0.1a-4采用。 表A.0.1a-1 砖砌体的抗压强度设计值 (N/mm²) 砖强度等级 砂 浆 强 度 等 级 M10 M7.5 M5 M2.5 M1 M0.4 MU30 (300) 3.45 3.10 2.74 2.39 2.17 1.58 MU25 (250) 3.15 2.83 2.50 2.18 1.98 1.45 MU20 (200) 2.82 2.53 2.24 1.95 1.77 1.29 MU15 (150) 2.44 2.19 1.94 1.69 1.54 1.12 MU10 (100) 1.99 1.79 1.58 1.38 1.26 0.91 MU7.5 (75) 1.73 1.55 1.37 1.19 1.09 0.79 表A.0.1a-2 一砖厚空斗砌体的抗压强度设计值 (N/mm²) 砖强度等级 砂 浆 强 度 等 级 M10 M7.5 M5 M2.5 M1 M0.4 MU20 (200) － － 1.65 1.44 1.31 1.26 MU15 (150) － － 1.24 1.08 0.98 0.94 MU10 (100) － － 0.83 0.72 0.65 0.63 MU7.5 (75) － － 0.62 0.54 0.49 0.47 注：一砖厚空斗砌体包括无眠空斗、一眠一斗、一眠二斗和一眠多斗数种。 表A.0.1a-3 混凝土小砌块砌体的抗压强度设计值 (N/mm²) 砌块强度等级 砂 浆 强 度 等 级 M10 M7.5 M5 M2.5 M1 M0.4 MU15 4.29 3.85 3.41 2.97 － － MU10 2.98 2.67 2.37 2.06 － － MU7.5 2.30 2.06 1.83 1.59 － － MU5 － 1.43 1.27 1.10 － － MU3.5 － － 0.92 0.80 － － 表A.0.1a-4 混凝土或粉煤灰中砌块砌体的抗压强度设计值 (N/mm²) 砌块强度等级 砂 浆 强 度 等 级 M10 M7.5 M5 M2.5 M1 M0.4 MU15 4.89 4.77 4.57 3.98 － － MU10 3.26 3.18 3.04 2.65 － － MU7.5 2.44 2.39 2.28 1.99 － － MU5 － 1.59 1.52 1.32 － － MU3.5 － － 1.06 0.93 － － |
|  | A.0.1b 砌体的弹性模量应按表A.0.1b采用。 表A.0.3 砌体的弹性模量 (N/mm²) 砌体类别 砂浆强度等级 M10 M7.5 M5 M2.5 M1 M0.4 普通砖、多孔砖 1500f 1500f 1500f 1300f 1100f 700f 粉煤灰中砌块 1100f 1000f 950f 850f － － 混凝土中砌块 2300f 2100f 1900f 1700f － － 混凝土小砌块 1600f 1500f 1400f 1200f － － |
|  | A.0.2a 混凝土的弹性模量应按表A.0.5采用。 表A.0.5 混凝土的弹性模量 (N/mm²) 混凝土强度等级 Ec C10 1.75×104 C15 2.20×104 C20 2.55×104 C25 2.80×104 C30 3.00×104 C35 3.15×104 C40 3.25×104 C45 3.35×104 C50 3.45×104 C55 3.55×104 C60 3.60×104 |
| 附录B 砖房抗震墙基准面积率 | 附录B 砖房抗震墙基准面积率 |
| B.0.1 多层砖房抗震墙基准面积率，可按下列规定取值： 1 住宅、单身宿舍、办公楼、学校、医院等，按纵、横两方向分别计算的抗震墙基准面积率，当楼层单位面积重力荷载代表值gE为12kN/m2时，可按表B.0.1-1~B.0.1-3采用，设计基本地震加速度为0.15g和0.30g时，表中数值按内插法确定；当楼层单位面积重力荷载代表值为其他数值时，表中数值可乘以gE/12。 2 按纵、横两方向分别计算的楼层抗震墙基准面积率，承重墙可按表B.0.1-2~B.0.1-3采用；自承重墙宜按表B.0.1-1数值的1.05倍采用，设计基本地震加速度为0.15g和0.30g时，表中数值按内插法确定；同一方向有承重墙和自承重墙或砂浆强度等级不同时，可按各自的净面积比相应转换为同样条件下的数值。 3 仅承受过道楼板荷载的纵墙可当做自承重墙；支承双向楼板的墙体，均宜做为承重墙。 表B.0.1-1 抗震墙基准面积率（自承重墙） 墙体 类别 总层数 n 验算楼层 i 砂 浆 强 度 等 级 M0.4 M1 M2.5 M5 M10 横 墙 和 无 门 窗 纵 墙 一层 1 0.0219 0.0148 0.0095 0.0069 0.0050 二层 2 1 0.0292 0.0366 0.0197 0.0256 0.0127 0.0172 0.0092 0.0129 0.0066 0.0094 三层 3 1~2 0.0328 0.0478 0.0221 0.0343 0.0143 0.0236 0.0104 0.0180 0.0075 0.0133 四层 4 3 1~2 0.0350 0.0513 0.0577 0.0236 0.0358 0.0418 0.0152 0.0240 0.0293 0.0111 0.0179 0.0225 0.0080 0.0131 0.0169 五层 5 4 1~3 0.0365 0.0550 0.0656 0.0246 0.0384 0.0484 0.0159 0.0257 0.0343 0.0115 0.0192 0.0267 0.0083 0.0140 0.0202 六层 6 5 4 1~3 0.0375 0.0575 0.0688 0.0734 0.0253 0.0402 0.0490 0.0543 0.0163 0.0270 0.0337 0.0389 0.0119 0.0201 0.0255 0.0305 0.0085 0.0147 0.0190 0.0282 墙体平均压应力σ0 (MPa) 0.06(n-i+1) 每 开 间 有 一 个 窗 纵 墙 一层 1 0.0198 0.0137 0.0090 0.0067 0.0032 二层 2 1 0.0263 0.0322 0.0183 0.0228 0.0120 0.0157 0.0089 0.0120 0.0064 0.0089 三层 3 1~2 0.0298 0.0411 0.0205 0.0301 0.0135 0.0213 0.0101 0.0164 0.0072 0.0124 四层 4 3 1~2 0.0318 0.0450 0.0499 0.0219 0.0320 0.0362 0.0144 0.0221 0.0260 0.0106 0.0167 0.0203 0.0077 0.0124 0.0155 五层 5 4 1~3 0.0331 0.0482 0.0573 0.0228 0.0344 0.0423 0.0150 0.0237 0.0303 0.0111 0.0179 0.0238 0.0080 0.0133 0.0183 六层 6 5 4 1~3 0.0341 0.0505 0.0594 0.0641 0.0235 0.0360 0.0430 0.0475 0.0155 0.0248 0.0304 0.0345 0.0114 0.0188 0.0234 0.0271 0.0083 0.0139 0.0177 0.0209 墙体平均压应力σ0 (MPa) 0.09(n-i+1) | B.0.1 多层砖房抗震墙基准面积率，可按下列规定取值： 1 住宅、单身宿舍、办公楼、学校、医院等，按纵、横两方向分别计算的抗震墙基准面积率，当楼层单位面积重力荷载代表值gE为12kN/m2时，可按表B.0.1-1~B.0.1-3采用，设计基本地震加速度为0.15g和0.30g时，表中数值按内插法确定；当楼层单位面积重力荷载代表值为其他数值时，表中数值可乘以gE/12。 2 按纵、横两方向分别计算的楼层抗震墙基准面积率，承重墙可按表B.0.1-2~B.0.1-3采用；自承重墙宜按表B.0.1-1数值的1.05倍采用，设计基本地震加速度为0.15g和0.30g时，表中数值按内插法确定；同一方向有承重墙和自承重墙或砂浆强度等级不同时，可按各自的净面积比相应转换为同样条件下的数值。 3 仅承受过道楼板荷载的纵墙可当做自承重墙；支承双向楼板的墙体，均宜做为承重墙。 表B.0.1-1 抗震墙基准面积率（自承重墙） 墙体 类别 总层数 n 验算楼层 i 砂 浆 强 度 等 级 M0.4 M1 M2.5 M5 M7.5 M10 横 墙 和 无 门 窗 纵 墙 一层 1 0.0219 0.0148 0.0095 0.0069 0.0050 二层 2 1 0.0290 0.0364 0.0197 0.0257 0.0130 0.0175 0.0092 0.0127 0.0077 0.0107 0.0066 0.0094 三层 3 1~2 0.0327 0.0479 0.0222 0.0346 0.0146 0.0241 0.0103 0.0177 0.0086 0.0151 0.0075 0.0133 四层 4 3 1~2 0.0348 0.0510 0.0576 0.0237 0.0360 0.0421 0.0155 0.0245 0.0296 0.0110 0.0178 0.0222 0.0092 0.0150 0.0191 0.0080 0.0131 0.0169 五层 5 4 3 1~32 0.0363 0.0546 0.0639 0.0672 0.0247 0.0386 0.0461 0.0492 0.0162 0.0263 0.0321 0.0350 0.0115 0.0190 0.0237 0.0263 0.0096 0.0161 0.0201 0.0227 0.0083 0.0140 0.0177 0.0202 六层 6 5 4 3 1~32 0.0373 0.0572 0.0685 0.0741 0.0755 0.0254 0.0404 0.0494 0.0542 0.0558 0.0167 0.0275 0.0344 0.0384 0.0400 0.0118 0.0199 0.0253 0.0286 0.0301 0.0100 0.0169 0.0216 0.0245 0.0260 0.0085 0.0147 0.0190 0.0217 0.0232 墙体平均压应力σ0 (MPa) 0.06(n-i+1) 每 开 间 有 一 个 窗 纵 墙 一层 1 0.0198 0.0137 0.0090 0.0067 0.0032 二层 2 1 0.0263 0.0320 0.0183 0.0230 0.0123 0.0161 0.0088 0.0118 0.0074 0.0100 0.0064 0.0089 三层 3 1~2 0.0296 0.0413 0.0206 0.0304 0.0138 0.0217 0.0199 0.0162 0.0083 0.0139 0.0072 0.0124 四层 4 3 1~2 0.0316 0.0447 0.0496 0.0220 0.0323 0.0366 0.0147 0.0225 0.0265 0.0105 0.0166 0.0201 0.0089 0.0141 0.0173 0.0077 0.0124 0.0155 五层 5 4 3 1~32 0.0329 0.0479 0.0551 0.0573 0.0229 0.0346 0.0405 0.0426 0.0153 0.0241 0.0289 0.0309 0.0110 0.0177 0.0216 0.0235 0.0092 0.0151 0.0186 0.0204 0.0080 0.0133 0.0165 0.0183 六层 6 5 4 3 1~32 0.0339 0.0502 0.0590 0.0632 0.0639 0.0235 0.0362 0.0434 0.0470 0.0480 0.0158 0.0253 0.0310 0.0340 0.0351 0.0113 0.0186 0.0232 0.0258 0.0268 0.0095 0.0158 0.0200 0.0223 0.0233 0.0083 0.0139 0.0177 0.0199 0.0209 墙体平均压应力σ0 (MPa) 0.09(n-i+1) |
| 表B.0.1-2 抗震墙基准面积率（承重横墙） 墙体 类别 总层数 n 验算楼层 i 砂 浆 强 度 等 级 M0.4 M1 M2.5 M5 M10 无 门 窗 横 墙 一层 1 0.0258 0.0179 0.0118 0.0088 0.0064 二层 2 1 0.0344 0.0413 0.0238 0.0296 0.0158 0.0205 0.0117 0.0156 0.0085 0.0116 三层 3 1~2 0.0387 0.0528 0.0268 0.0388 0.0178 0.0275 0.0132 0.0213 0.0095 0.0161 四层 4 3 1~2 0.0413 0.0579 0.0628 0.0286 0.0414 0.0464 0.0189 0.0287 0.0335 0.0140 0.0216 0.0263 0.0102 0.0163 0.0241 五层 5 4 1~3 0.0430 0.0620 0.0711 0.0297 0.0444 0.0532 0.0197 0.0308 0.0388 0.0147 0.0234 0.0307 0.0106 0.0174 0.0237 六层 6 5 4 1~3 0.0442 0.0649 0.0762 0.0790 0.0305 0.0465 0.0554 0.0592 0.0203 0.0323 0.0393 0.0435 0.0151 0.0245 0.0304 0.0347 0.0109 0.0182 0.0230 0.0270 墙体平均压应力σ0 (MPa) 0.10(n-i+1) 有 一 个 门 的 横 墙 一层 1 0.0245 0.0171 0.0115 0.0086 0.0062 二层 2 1 0.0326 0.0386 0.0228 0.0279 0.0153 0.0196 0.0114 0.0150 0.0085 0.0112 三层 3 1~2 0.0367 0.0491 0.0255 0.0363 0.0172 0.0260 0.0129 0.0204 0.0094 0.0155 四层 4 3 1~2 0.0391 0.0541 0.0581 0.0273 0.0390 0.0433 0.0183 0.0274 0.0314 0.0137 0.0210 0.0249 0.0100 0.0157 0.0192 五层 5 4 1~3 0.0408 0.0580 0.0658 0.0285 0.0418 0.0493 0.0191 0.0294 0.0363 0.0142 0.0225 0.0289 0.0104 0.0169 0.0225 六层 6 5 4 1~3 0.0419 0.0607 0.0708 0.0729 0.0293 0.0438 0.0518 0.0548 0.0196 0.0308 0.0372 0.0406 0.0146 0.0236 0.0289 0.0326 0.0107 0.0177 0.0221 0.0255 墙体平均压应力σ0 (MPa) 0.12(n-i+1) | 表B.0.1-2 抗震墙基准面积率（承重横墙） 墙体 类别 总层数 n 验算楼层 i 砂 浆 强 度 等 级 M0.4 M1 M2.5 M5 M7.5 M10 无 门 窗 横 墙 一层 1 0.0258 0.0179 0.0118 0.0088 0.0064 二层 2 1 0.0341 0.0411 0.0239 0.0298 0.0161 0.0209 0.0116 0.0154 0.0098 0.0132 0.0085 0.0116 三层 3 1~2 0.0384 0.0529 0.0268 0.0390 0.0181 0.0280 0.0130 0.0211 0.0110 0.0181 0.0095 0.0161 四层 4 3 1~2 0.0410 0.0575 0.0634 0.0286 0.0417 0.0469 0.0193 0.0292 0.0341 0.0139 0.0216 0.0259 0.0117 0.0184 0.0225 0.0102 0.0163 0.0201 五层 5 4 3 1~32 0.0427 0.0616 0.0705 0.0732 0.0298 0.0447 0.0521 0.0547 0.0201 0.0313 0.0374 0.0398 0.0145 0.0232 0.0281 0.0303 0.0122 0.0198 0.0242 0.0263 0.0106 0.0174 0.0215 0.0237 六层 6 5 4 3 1~32 0.0439 0.0645 0.0755 0.0806 0.0815 0.0307 0.0468 0.0558 0.0602 0.0613 0.0207 0.0328 0.0400 0.0439 0.0451 0.0149 0.0243 0.0301 0.0333 0.0346 0.0125 0.0207 0.0259 0.0289 0.0301 0.0109 0.0182 0.0230 0.0259 0.0271 墙体平均压应力σ0 (MPa) 0.10(n-i+1) 有 一 个 门 的 横 墙 一层 1 0.0245 0.0171 0.0115 0.0086 0.0062 二层 2 1 0.0324 0.0384 0.0229 0.0281 0.0156 0.0199 0.0113 0.0148 0.0095 0.0127 0.0083 0.0112 三层 3 1~2 0.0364 0.0491 0.0257 0.0366 0.0175 0.0265 0.0127 0.0200 0.0107 0.0173 0.0094 0.0155 四层 4 3 1~2 0.0389 0.0538 0.0589 0.0274 0.0393 0.0439 0.0187 0.0279 0.0320 0.0135 0.0208 0.0245 0.0114 0.0179 0.0213 0.0100 0.0157 0.0192 五层 5 4 3 1~32 0.0405 0.0576 0.0655 0.0677 0.0286 0.0421 0.0487 0.0509 0.0195 0.0295 0.0353 0.0374 0.0141 0.0222 0.0267 0.0286 0.0119 0.0191 0.0231 0.0249 0.0104 0.0169 0.0206 0.0225 六层 6 5 4 3 1~32 0.0416 0.0603 0.0702 0.0746 0.0753 0.0294 0.0441 0.0522 0.0561 0.0569 0.0200 0.0313 0.0378 0.0412 0.0422 0.0145 0.0233 0.0286 0.0315 0.0326 0.0123 0.0200 0.0247 0.0274 0.0284 0.0107 0.0177 0.0221 0.0247 0.0257 墙体平均压应力σ0 (MPa) 0.12(n-i+1) |
| 表B.0.1-3 抗震墙基准面积率（承重纵墙） 墙体 类别 总层数 n 验算楼层 i 承重纵墙（每开间有一个门或一个窗） 砂 浆 强 度 等 级 M0.4 M1 M2.5 M5 M10 每 开 间 有 一 个 门 或 一 个 窗 一层 1 0.0223 0.0158 0.0108 0.0081 0.0060 二层 2 1 0.0298 0.0346 0.0211 0.0253 0.0135 0.0180 0.0108 0.0139 0.0080 0.0106 三层 3 1~2 0.0335 0.0435 0.0237 0.0325 0.0162 0.0235 0.0122 0.0187 0.0090 0.0144 四层 4 3 1~2 0.0357 0.0484 0.0513 0.0253 0.0354 0.0384 0.0173 0.0252 0.0283 0.0130 0.0195 0.0226 0.0096 0.0148 0.0176 五层 5 4 1~3 0.0372 0.0519 0.0580 0.0264 0.0379 0.0437 0.0180 0.0270 0.0324 0.0136 0.0209 0.0261 0.0100 0.0159 0.0205 六层 6 5 4 1~3 0.0383 0.0544 0.0627 0.0640 0.0271 0.0397 0.0464 0.0483 0.0185 0.0283 0.0337 0.0361 0.0140 0.0219 0.0266 0.0292 0.0108 0.0167 0.0205 0.0231 墙体平均压应力σ0 (MPa) 0.16(n-i+1) | 表B.0.1-3 抗震墙基准面积率（承重纵墙） 墙体 类别 总层数 n 验算楼层 i 承重纵墙（每开间有一个门或一个窗） 砂 浆 强 度 等 级 M0.4 M1 M2.5 M5 M7.5 M10 每 开 间 有 一 个 门 或 一 个 窗 一层 1 0.0223 0.0158 0.0108 0.0081 0.0060 二层 2 1 0.0296 0.0343 0.0212 0.0254 0.0147 0.0183 0.0107 0.0138 0.0091 0.0119 0.0080 0.0106 三层 3 1~2 0.0333 0.0435 0.0238 0.0327 0.0165 0.0240 0.0121 0.0184 0.0103 0.0160 0.0090 0.0144 四层 4 3 1~2 0.0355 0.0481 0.0523 0.0254 0.0356 0.0393 0.0176 0.0256 0.0288 0.0129 0.0193 0.0223 0.0110 0.0167 0.0195 0.0096 0.0148 0.0176 五层 5 4 3 1~32 0.0370 0.0515 0.0581 0.0597 0.0265 0.0382 0.0436 0.0453 0.0183 0.0275 0.0320 0.0336 0.0134 0.0207 0.0245 0.0260 0.0114 0.0178 0.0213 0.0227 0.0100 0.0159 0.0192 0.0206 六层 6 5 4 3 1~32 0.0380 0.0540 0.0622 0.0658 0.0662 0.0272 0.0400 0.0468 0.0499 0.0504 0.0189 0.0288 0.0343 0.0371 0.0377 0.0138 0.0217 0.0263 0.0287 0.0294 0.0117 0.0187 0.0228 0.0250 0.0258 0.0103 0.0167 0.0205 0.0227 0.0235 墙体平均压应力σ0 (MPa) 0.16(n-i+1) |